TARTALOMJEGYZÉK

Bevezetés									  3. oldal

I.	A feladatellátás jogi eszköz- és feltételrendszere				  5. oldal

II.	A környezetvédelmi program stratégiai alapelvei			  5. oldal

III.	A település bemutatása							  7. oldal

IV.	A település környezeti állapota az

önkormányzati feladatellátás tükrében					11. oldal

- A települési környezet tisztasága, épített környezet védelme	11. oldal

- A csapadékvíz elvezetés						15. oldal

- Kommunális szennyvízelvezetés és –kezelés, -tisztás		17. oldal

- Kommunális hulladékkezelés, hulladékgazdálkodás		20. oldal

- Lakossági és közszolgáltatási eredetű zaj, rezgés

és légszennyezés elleni védelem					24. oldal

- Helyi közlekedésszervezés						28. oldal

- Vízellátás								31. oldal

- Energiagazdálkodás							33. oldal

- Zöldfelület-gazdálkodás, táj- és természetvédelem			35. oldal

- Rendkívüli környezetszennyezések (havária)			39. oldal

- Időszaki lakossági tájékoztatás, környezeti nevelés			40. oldal

V.	A környezeti elemekre vonatkozó elérni kívánt célok,

célállapotok összefoglalása, operatív programok				41. oldal

- Hulladékgazdálkodás

1.1	Telérségi hulladékgazdálkodási tervekben

Szereplő célok megvalósításának elősegítése		42. oldal

1.2	Szelektív hulladékgyűjtés szervezése			43. oldal

1.3	Bio (szerves) hulladék					45. oldal

  - Hulladéklerakó felülvizsgálata és rekultivációja 		46. oldal

2.	Szennyvízelvezetés, -tisztítás és – elhelyezés

2.1	Szennyvízcsatorna-hálózatra csatlakozó

háztartások számának növelése				47. oldal

- Csapadékvíz-elvezetés

kiépítése

  - Hiányzó árokrendszer kiépítése	49. oldal

  - Patakmeder tisztítás, kotrás	50. oldal

4.	Levegőminőség javítás

4.1. Szilárd, minőségileg jobb burkolatú                                        51.oldal

utak arányának növelése

4.2. A lakossági gázbekötések                                                        52. oldal

arányának növelése

4.3. Lakossági parlagfű irtó akciók szervezése                               53.oldal

5.    Talaj- és talajvíz védelem

  - Környezetkímélő mezőgazdasági

művelési módok elterjesztése				           54. oldal

  - Irányelvek kidolgozása a mezőgazdasági

műtrágya és növényvédőszer használat szabályozása          55. oldal

6 .   Energiagazdálkodás

6.1.	Közintézményi energiafelhasználás csökkentése 		56. oldal

6.2.	Lakossági tájékoztatás az energiatakarékossági 		58. oldal

Lehetőségekről

7. Természeti környezet megőrzése

7.1. Természeti értékek leletár létrehozása				59. oldal

8. Szemléletformálás, környezeti nevelés

8.1. Lakossági szemléletformálás				       	60. oldal

8.2. Környezettudatos nevelés				       	 61.oldal

9. Parkok, zöldfelületek, játszótér karbantartása, fejlesztése	       	62. oldal

10. Hiányzó helyi rendelkezések és szabályok megalkotása              	 63. oldal

VI.	A környezetvédelmi feladatok finanszírozása,

partnerek az önkormányzatok környezetvédelmi munkájában	        	64. oldal

Mellékletek								          69. oldal

1. számú melléklet:	Aktuális környezetvédelmi jogszabálygyűjtemény

2. számú melléklet:	A település és környezetében lévő tájvédelmi területek és Nemzeti Park törzsterületek

Bevezetés

A társadalom, a gazdaság és a természet egyetlen komplex rendszert alkot, melyben a rendszer elemei folyamatos kölcsönhatásban vannak egymással. A politikai rendszerváltást követően a gazdasági nehézségeinkből való kilábalás perifériáján napjaink központi témájává vált életünk minőségének és a környezetünk állapotának javítása. Korunk nagy kihívása olyan gazdasági növekedés megvalósítása, mely előmozdítja a társadalom fejlődését, ugyanakkor stabilizáló, illetve javító hatással van a környezetre. Ennek körvonalai a fenntartható fejlődésben találhatók meg, mely cél eléréséhez nemzetközi szintű társadalmi, gazdasági és környezetvédelmi együttműködés szüksége, egy-egy földrészen, országon, régión belül pedig elengedhetetlen a szereplők összehangolt, szabályozott tevékenysége.

Hazánkban a környezetvédelmi tevékenység átfogó jellegű, önálló jogi szabályozása 1971-ben kezdődött, azonban az európai normáknak megfelelő szabályozás alapjait „A környezet védelmének általános szabályairól szólva 1995. évi LIII. törvény” biztosítja. A jogszabály előírja, hogy az önkormányzatoknak önálló települési környezetvédelmi programot kell kidolgoznia, melyben különös figyelmet kell fordítani az alábbi – infrastrukturális jellegű – környezetvédelmi problémákra:

- a települési környezet tisztasága,

- csapadékvíz elvezetés,

- kommunális szennyvízkezelés, -gyűjtés, -elvezetés, -tisztítás,

- kommunális hulladékkezelés,

- lakossági és közszolgáltatási eredetű zaj, rezgés és légszennyezés elleni védelem,

- helyi közlekedésszervezés,

- ivóvízellátás,

- energiagazdálkodás,

- zöldterület-gazdálkodás,

- feltételezhető rendkívüli környezetveszélyeztetés elhárításának és a környezet-károsodás csökkentésének településekre vonatkozó feladatai.

Miután a programban foglalt feladatok átfogják az egész infrastruktúrát, kapcsolódnak az önkormányzati vagyonhoz, az önkormányzati ellátási feladataihoz és kötelezettségeihez, ezáltal minden önkormányzati szintű döntésnek környezetvédelmi összefüggései is vannak.

A törvény szellemében, a Nemzeti Környezetvédelmi programmal, valamint a Pest megyei Környezetvédelmi Programmal és a település rendezési tervvel összhangban készült el Nagykovácsi település Környezetvédelmi Programja.

Alkalmazott adatgyűjtési és feldolgozói módszerek:

A kistérségi állapotfelmérés adatbázisát egyrészt a már korábban elkészített megyei környezetvédelmi programok, tanulmányok,  kistérségi területfejlesztési koncepciók és programok valamint az érintett Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség általános illetékességi területükre elkészített környezeti állapot értékelési dokumentációk, másrészt az cégünk által különböző forrásokból, személyes helyszíni bejárások és interjúk során összegyűjtött, rendszerezett, aktuális adatok adták.

Az alábbiakban nevesítjük a legfontosabb információszerzési forrásokat, melyek szervesen beépültek a PILISI KÖTET környezetvédelmi programjába és a társult 10 település saját helyi környezetvédelmi programjaiba is:

- Nemzeti Környezetvédelmi Program I. és II.,

- Országos Hulladékgazdálkodási Terv,

- Pest Megye I. és II. Környezetvédelmi Programja,

- Közép-magyarországi Régió Hulladékgazdálkodási Terve,

- Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Projektösszefoglalója,

- PILISI KÖTET 10 társult településének közös hulladékgazdálkodási terve,

- Pest megye hulladékgazdálkodási terve,

- Nemzeti Fejlesztési Terv,

- Intézkedési program a Budapest és Környéke Agglomeráció levegőminőségének javítására /2004. évi tanulmány/

- PILISI KÖTET területfejlesztési stratégiai programja,

- Pest megye szennyvíziszap elhelyezési lehetőségeiről tanulmány,

- NATURA 2000 programmal kapcsolatos kiadványok, tájékoztatók,

- Pest megye Kézikönyve,

- A 10 társult település Település Rendezési Tervei.

Az elkészített különböző programok, szakanyagok által biztosított információs adatbázis kiváló alapnak bizonyult az állapotfelmérés elkészítéséhez azonban a tanulmányok bekérésével egyidőben a kérdőíves adatgyűjtés módszerét is szükségesnek láttuk remélve, hogy így a legaktuálisabb adatokhoz juthatunk. Ennek során kollegáink egyenként végigjárták az érintett településeket és a részletes kérdőív kitöltése mellett interjút készítettek az adatszolgáltatást nyújtó kontakt személyekkel, akiknek ezúton mondunk köszönetet.

A kistérségi program kidolgozása mellett felajánlottuk, hogy elkészítjük a kistérséget alkotó 10 társult település saját környezetvédelmi programjait is. Ezzel egyrészt lehetőség nyílik a települések számára arra, hogy azokon a pályázati lehetőségeken is részt vegyenek, amelyek kizárólag települési szinten elérhetők. Másrészt vannak olyan célok, célkitűzések is, melyek csak kistérségi szintű pályázatokkal valósíthatók meg. Annak reményében, hogy a PILISI KÖTET a pályázati finanszírozási lehetőségek minél szélesebb körét ki tudja aknázni készítettük el a környezetvédelmi programokat.

Összeállításunk egy idő- és mennyiségi korlátozottságú információbázison nyugszik, teljességre törekvő és kistérségi szemléletet alkalmaz, ezért tömör, összefoglaló tanulmány.

Ki kell hangsúlyoznunk, hogy a kistérségi program és az egyedi települési környzetvédlemi programok is a nyitott tervezés keretében készültek, a jövőben az általa nyújtott keretek között dinamikusan módosulhatnak, változhatnak.

Egyúttal szeretnénk javaslatot tenni arra, hogy

- mind az egyes települések önkormányzatai,

- mind a PILISI KÖTET vezetősége  vagy általuk kijelölt személyek készítsenek

átfogó, kiértékelő éves jelentést a környezetvédelmi programban foglaltak megvalósításáról. Az éves jelentések, kiértékelések által mérhető az előrehaladás és megvalósítás hatékonyságának mértéke, hiszen minden terv vagy program „annyit ér amennyi megvalósul belőle”.

I.	A feladatellátás jogi eszköz- és feltételrendszere

Az önkormányzatok környezetvédelmi jogi eszköz- és feltételrendszerét meghatározó aktuális törvények, jogszabályok gyűjteményét az 1. számú melléklet tartalmazza.

A törvényekhez kapcsolódó szakmai rendeletek a törvényekben foglaltak végrehajtásának konkrét szabályait rögzítik.

Az önkormányzati és a környezetvédelmi törvény biztosítja az önkormányzatok számára a helyi jogszabályalkotás lehetőségét.

II.	A környezetvédelmi program stratégiai alapelvei

A program stratégia alapelvei összhangban a Nemzeti Környezetvédelmi Programmal a következők:

#### A fenntartható fejlődés elve

A fenntartható fejlődés a környezeti értékek megtartását és a jövő generációkért érzett felelősség elvét érvényesíti. A társadalom fenntartható fejlődésének környezetvédelmi vetülete a környezet fenntartható használatát jelenti, vagyis azt az alapelvet, hogy úgy javítsuk az emberi élet minőségét, hogy közben a természeti erőforrások és az élet fenntartó ökológiai rendszerek teherbíró és megújuló képességeinek határain belül maradjunk. A fenntartható fejlődés feltételezi, hogy egyensúlyt lehet teremteni a szükségletek kielégítése és a környezeti értékek megőrzése között.

#### Az elővigyázatosság elve

Az emberi tevékenységek bővülésével és szakosodásával rohamosan növekednek és gyakoribbá válnak az ezekből eredő környezeti kockázatok, nő a környezeti hatásokra vonatkozó bizonytalansági tényező. A kockázatok csökkentése érdekében az elővigyázatosság elvét kell alkalmazni azokban az esetekben, amelyek során súlyos, vagy visszafordíthatatlan környezeti károk következhetnek be a jövőben.

#### A megelőzés elve

A megelőzés elvének érvényesítése nélkül nem lehet előre lépni a fenntartható fejlődés irányába. A megelőzés egyrészt általában lényegesen gazdaságosabb megoldás az utólagos beavatkozásoknál, másrészt vannak olyan esetek – főleg a természeti értékek területén – ahol az eredeti érték semmilyen ráfordítással sem állítható helyre.

#### Partneri viszony

A „ szubszidiaritás „ elvét követve egyre nagyobb szerep jut az önkormányzatoknak és társulásaiknak a környezeti problémák megoldásában. Külön kiemelendő, hogy új alapokra kell helyezni a magánszektorral való együttműködést. A stratégiát és magát a programot elfogadhatóvá kell tenni a lakosság számára. A környezetvédelmi beavatkozások hatékonyságának biztosítása, az érintettekkel való viszony javítása, a megelőzés elvének érvényesítése érdekében előre kell lépni a környezetvédelmi céloknak, a többi ágazat politikájában való integrálása kérdésben. A fenti célok csak akkor biztosíthatóak, ha ez az utóbbi törekvés sikeres.

#### Gazda szemlélet

A stratégia célként tűzi ki az önkormányzati környezetvédelmi példamutatást, mert enélkül nem várható el a lakosságról és a vállalkozóktól a környezetvédelem érdekében történő cselekvés. Ehhez a példamutatáshoz nem csupán a „gazda” módjára való viselkedésre, de a megalkotott szabályok betartására is szükség van.

A gazdaszerep, a „jó háztartásvezetés” gyakorlata annál erősebben jelentkezhet, minél konkrétabb maga a gazdálkodás tárgya.

- A település bemutatása

A település közigazgatási helyzete

Nagykovácsi több településrészből áll. 2002-ben Remeteszőlős elnevezésű településrészét önálló községgé nyilvánították. A két település közötti közigazgatási határ megállapítására, azóta sem született megállapodás, a két önkormányzat között, így a terület geomorfológiailag egységes terület. Remeteszőlős jelenlegi (átmeneti) és egyben illetékességi területére, a 97/2000. (VII.26.) számú Magyar Köztársaság Elnökének határozata utal, mely szerint Remeteszőlős, Kútgyűrű telep és Rácski telep területe.

A település elhelyezkedése, megközelíthetősége

Nagykovácsi Pest megyében a Budai hegység nyugati részében röghegyekkel körül zárt medencében helyezkedik el. Területe az Ördögárok két ágának völgyeit foglalja magába.

A medencék külső határa északon a Kutyahegy, Nagyszénás és Zsíroshegy. Ezek különítik el a Pilis-Solymári medencétől, Északkeleten és Keleten a Kerekhegy, Kopártető, Remetehegy, Hosszúerdőhegy és Feketefej határolja el a Solymári- és Pesthidegkúti-medencék felé. A déli oldalon a Budakeszi-medence felől a Hársbokorhegy, Sziklafal és Feketehegyek fogják körül. Nyugatról a Nagykopasz, Telkihegy, Fajzásierdő és Kutyahegy rögsorozat fejezi be a határt.

A majdnem szabályos rombuszalakú természetes határral a közigazgatási határ is nagyjából egybe esik. Csak a Feketefej és a Petneházi rét marad ki a természetes egységből. A rombusz négy csúcsa:

- Kutyahegy

- Zsíroshegy

- Feketefej

- Feketehegyek.

Nagykovácsi medence a szomszédos medencék szintjénél jóval magasabban fekszik, a főváros környékének legmagasabban fekvő települése a község.

A főváros északnyugati közlekedési és kiránduló központjából, a Hűvösvölgytől pár perc alatt elérhető Nagykovácsi határa. A II. kerülethez tartozó Ady-ligeten keresztül haladva, továbbra is kissé északnyugat felé tart a 63-as kék autóbusz útvonala. A Lánchídtól mért távolság 15. kilométerköve éppen a község közepére esik.

A település természeti viszonyai, földtani felépítése

A találóan elnevezett Hűvösvölgyből érkező látogató a nap bármelyik szakaszában bőrével is érzékelheti, hogy itt a hőmérséklet is 3-4 Cº -kal alacsonyabb a budapestinél. A forró nyári napokon a nagyváros falai közül idemenekülő kiránduló ezt elégedetten veszi tudomásul, de a kemény tél és a későn érkező tavasz gondot okoz az állandóan itt élőknek. Az évi középhőmérséklet 7,5-9 Cº között van, s a napfényes órák száma sem éri el az évi 1800 órát.

A domborzati és időjárási adottság alakította ki a talajviszonyokat is az idetelepült ember közreműködésével. Lekopott, változatos szerkezetű és összetételű, erősen meszes, vékony termőtalaj alakult ki az Ördögárok vizét táplálóforrások, hegyi patakok környékén.

A Budai-hegység nagyrészt mészkövekből álló, ún. táblás röghegység. Legrégebbi felszíni kőzete a Nagy-Szénás csoportjának dolomitja. E dolomit a Nagy-Kopasz egyes részein kovamentesebb: simább felszíni formák. A csapadékvíz néhány helyen a kőzetbe barlangokat vájt. A Remete-hegy oldalában, az Ördög-árok áttörésénél, több barlang alakult ki. A Zsíros-hegy környéke viszont homogén, ún. nummulinás mészkő.

Az oligocén legöregebb rétege a hegységben a hárs-hegyi homokkő, mely a Nagy-Szénás és Nagykovácsi környékén is nagyobb felületeken jelentkezik. A hegység mai képét a pliocénvégi és pleisztocénkori felszíni mozgások alakították ki.

A medencéket a hazánkra talán legjellemzőbb földtani képződmény, az újpleisztocén lösz borítja. Ez sok helyen termőtalajjá alakult. A hegységek talajainak kialakulása löszön, márgán, mészkövön vagy dolomiton kezdődött. Ma is sok a karszt: pl. a Nagy-Szénás, de az ember természetátalakító munkája nyomán ezek lassan fogyóban vannak.

A település története

A középkorban Felsőkovácsi és Kováchy néven fordul elő a település. Régészeti leletek levéltári iratok igazolják, hogy az emberiség történetének minden korszakában élt itt ember. A Remete-szurdok üregeiben és az Ördög-árok mentén talált leletek a jégkorszak, a kő-, réz-, bronz- és vaskorszak emberének ittlétét bizonyítják. A Római Birodalom utolsó századaiból is beszédes emlékek (eszközök, pénzérmék) kerültek elő. A legértékesebb lelet ma is látható a plébánia falába építve. A Honfoglalás után, a XIII. századból latin nyelvű írásos emlékek bizonyítják a falu létét. Az első 1254-ben kelt, IV. Béla ezzel adományozta kovácsit, a királyi kovácsok faluját Kókai Lőrinc fiának, Egyednek. A XIV-XV. században Kovácsi birtokosai voltak többek között Laczfi nándor, Zsigmond király, a Garaiak, Corvin János, Hunyadi Mátyás fia, II. Ulászló király majd Ráksai Balázs is.

A XVI. század közepe, a török hódoltság tragikus korszak volt a falu történetében. Felső-és Alsókovácsi 1528-ban lakatlan, 1554-ben és később, a török adólajstromokban pusztaként szerepelt. A lakatlan települést adták-vették, így kapott birtokot 1542-ben Alsókovácsiban Bornemissza Gergely is. Ebből az időből Kovácsi templomára vonatkozó adatok nem kerültek elő, de a később idetelepített svábok körében sokáig élt a legenda, hogy az öreg templom romjait még nem látták az első telepesek a Budára vezető út jobb oldalán, ahol ma a kőkereszt áll.

A török kiűzése után a Habsburgok Buda környékét, így Kovácsit is számukra megbízható németajkú telepesekkel népesítették be (1700-1760). 1737-ben egy pestisjárvány megtizedelte a falu lakóit, de újabb telepesek érkeztével megerősödött Kovácsi, és 1746-ban a Pilisvörösvártól különvált, önálló egyházközösség új barokk templomot avathatott. A svábok nem voltak a földesúr örökös jobbágyai, mégis az úrbérrendezés után sorsuk a magyar jobbágyokéval lett azonos, miután minden kedvezményt megvontak tőlük. Wéber Ferenc plébános 1847-től az egyházi krónikát magyarul vezette. 1848 őszén a falu 83 önkéntes nemzetőrt küldött Kossuth seregébe. Buda várának ostroma idején Görgey főhadiszállása Kovácsiban, valószínű a Telekiek által az 1840-es években épített kastélyban volt.

1457-ben Dormánházi Miklós szerzi meg egy részét a Felsőkovácsi családtól. 1490-ben Corvin János tulajdona a terület. 1499-ben Ráksay Balázs a helység földesura.

1580-81. évi török adólajstromokban pusztaként szerepel. Az 1690. évi összeírásban sem a lakott, sem az elpusztult helységek közt nincs feltüntetve.

A XVII. század végén Hessenből és Württembergből német telepesek jönnek. 1715-ben 20, 1720-ban 39 adóköteles háztartást írnak össze. 1737-ben a pestisjárvány 600 áldozatot követelt, a község úgyszólván egészen elnéptelenedett, de rövidesen újabb telepes csoportok érkeztek Németországból. Ezek utódai a ma itt élő Pitz, Bayer, Zemmel, Gleichauf, Kaltwasser stb. német nevű családok. 1746-ban r.k. templom is épül a községben.

Az 1754-es összeírás szerint Wattay Pálé és a Soós családé a birtok. 1815 után s Wattayakról a Teleki grófokra száll. Tőlük anyai ágról öröklik a Tisza grófok 1863-ban. Ekkor tagosítják a községet.

A Tisza uradalom régi kastélyát még a Wattayak építették, tőlük örökölte a Teleki-, majd a Tisza család.

Idegenforgalom

Nagykovácsit a Budai-hegység 400-500 m magas mészkő- és dolomithegyei veszik körül. Mindezek mellett a környékre jellemző, hogy páratlan természeti szépségeket rejtő hegyoldalakat, erdőket és erdei pihenőhelyeket továbbra is, nagy számú turista és kikapcsolódásra vágyó keresi fel. A jelzett turistautakon többek között elérhető az Ördög-árok forrásvidéke, a Zsíroshegy, a Nagyszénás, a Nagykopasz erdei útja és a Remeteszurdok barlangjai.

A község északi és déli belterületei határai szinte azonosak a Budai Tájvédelmi Körzet illetve északi belterület határának nyugati része az Európai Diplomával kitűntetett, fokozottan védett természetvédelmi területek határával.

A település mindmáig legnagyobb értéke a tiszta levegő, a hegyek, erdők és nem utolsó sorban a főváros közelsége. Mindezt fokozza, hogy a környéken nem telepedett meg a környezetre káros ipar, illetve megszűnt a természeti környezet látványát romboló, korábban működő bányászati tevékenység.

Közművek

A falu energia -és egészséges vezetékes ivóvízellátása megoldott. A szennyvízcsatorna hálózat kiépült, a főgyűjtője az Ördög-árok mellett épített és déli üdülő területrészen átvezetett DN 300 mm-es ac csatorna. A Rácski telepen lévő községi szennyvízátemelő a település szennyvizeit a Főváros csatornahálózatába továbbítja.

A község belterületén a villamosenergia ellátást oszloptranszformátorok valamint kis- valamint középfeszültségű légvezetékek biztosítják.

A gázhálózat szintén kiépült, a gázellátást két rendszer biztosítja.

A telefonhálózat az igényeknek megfelelően a településen és a fejlesztési területek nagy részén is megvalósult. A telefonhálózat mellett megvalósult a kábel TV rendszere is.

Népesség alakulása, munkalehetőség

A Budapesti Agglomeráció településein a ’90-es évektől fokozódó mértékben érezhetők a szurbanizáció hatásai. Ebben a folyamatban kiemelkedők a budai oldal- a nyugati és északnyugati szektor- települései. A lakónépességének növekedése az elmúlt években fokozatos, egyenletes.

A betelepülők demográfiai összetételének köszönhetően a természetes szaporodás egyenlege igen kedvezőnek mondható.

Az utolsó adatok szerint 5135 fő lakja a települést.

| Év | 0-18 év | 19-65 év | 65-évtől | Összesen: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1999 | 1176 | 2842 (19-60) | (60-..) 612 | 4645 |
| 2000 | 1232 | 3130 | 470 | 4832 |
| 2001 | 1263 | 3209 | 491 | 4963 |
| 2002 | 1326 | 3364 | 504 | 5194 |
| 2003 | 1275 | 3228 | 490 | 4993 |
| 2004 | 1290 | 3347 | 498 | 5135 |

Szociális helyzet

|  | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Szociális segélyben részesülők száma | 511 | 401 | 233 | 288 | 201 | 129 |
| Közgyógy ellátásban részesülők száma | 90 | 98 | 87 | 98 | 101 | 69 |
| Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma | 156 | 156 | 138 | 102 | 86 | 89 |

Nagykovácsi a népességnövekedés mértékét tekintve, a dinamikusan fejlődő települések közé tartozik.

A településen a helyben dolgozók aránya alacsony 20,6 %, a Budapestre ingázók aránya igen magas, 79 %. Az itt élők munkalehetőségei korlátozottak, munka- és vállalkozási lehetőséget az építkezések, a betelepülő lakosság, illetve a kismértékű idegenforgalom ellátása jelentik.

Nagykovácsi foglalkoztatottsági szerkezetére a szellemi szabadfoglalkozásúak átlagosnál magasabb részaránya a jellemző. A helyben vállalkozók számát tekintve több, a nem telephelyköteles vállalkozók  (tanácsadó, szellemi szolgáltató).

A település lehetőségét tekintve, munkahelyteremtésben a rejtett tartalékot, illetve a fő irányt, az idegenforgalomhoz, illetve a szabadidő eltöltéséhez kapcsolódó beruházások (hétvégi-, üdülő turizmus, szabadidős tevékenységek, és az ezekhez kapcsolható szolgáltatások) jelentik.

IV.	A település környezeti állapota az önkormányzati feladatellátás tükrében

1.	A települési környezet tisztasága, épített környezet védelme

A község környezetvédelmi tevékenységének megítélésében jelentős szerepe van a település tisztaságának. Nemcsak a kívülálló, hanem a falulakó ember számára is a legszembetűnőbb a közterületek tisztasága, a zöldterületek gondozottsága, közutak állapota. A települési környezet rendezettsége, tisztasága növeli az ott élők komfortérzetét, esztétikusabb életteret biztosít.

Közterületek, zöldterületek fenntartása

A közterületek, zöldterületek fenntartását, fejlesztését az önkormányzat végzi. A zöldterület gazdálkodással külön fejezetben foglalkozunk, de itt kell megemlíteni azt, hogy a környezeti tényezők közül ez az a – talán legfontosabb- elem, melynek fejlesztése ill. a fenntartás magas színvonala jótékony, javító hatással van a többire. A község belterületére vonatkozóan a közterületek, zöldterületek fenntartásával, gondozással kapcsolatos feladatokat a 7/1997. (04.07.) Ö.r.sz. a település tisztaságáról, az ingatlanok és közterületek rendjéről és a zöldterületek fenntartásáról, mint a helyi környezet védelméről (a rendelete módosítása 9/2000. (III.21.) Kt. Rendelet). A közterület-használatával pedig az Önkormányzat 6/2003. (II.17.) számú Kt. rendelete /módosítása: 12/2003. (III. 11.) Kt. rendelet és 2/2005 (II.17.) Kt. rendelet/ foglalkozik.

A településen a környezet védelme érdekében a további helyi önkormányzati rendeletek születtek:

- 3/2002 (II.14.) Kt. rendelet a környezetvédelemről /módosítása: 55/2003 (XII.15.) Kt./

- 25/2004 (XI.11.) Kt. rendelet a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról

- 7/2004 (III.5.) Kt. rendelet helyi jelentőségű természeti területeinek és értékeinek védelméről

- 21/2004 (VII. 20.) Kt. rendelet az állattartásról

- 21/2001(VII.13.) Kt. rendelet a települési hulladékkezelési közszolgáltatás szervezéséről /módosítások: 29/2001 (IX.28.), 15/2002 (VIII.30.), 16/2002 (IX.27.), 4/2005 (I.31.) Kt. rendelet

- 29/2003 (VII.7.) Kt. rendelet a közműves szennyvízelvezetéssel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról, valamint a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos szolgáltatásokról

Épített környezet védelme

A település erényei között első helyen szerepel a természeti környezet, amely az országos ökológiai folyosó része, és a települési környezetett meghatározó eleme is. Törekedni kell a települési eszközökkel segíteni a terület rehabilitációjának előmozdítását.

Nagykovácsi jellemzően falusias lakóterület, illetve a belterület szélein, és a közelmúlt lakóterület-fejlesztéseknek köszönhetően kertvárosias beépítésű lakóterület. Falusias lakóterület a település ősi magja, központi belterülete. A hagyományos településrészeken oldalhatáron álló, míg az új beépítésű területeken többségében szabadonálló beépítéseket találunk.

A falusias jellegű településmaghoz (Kolozsvár út és Kossuth Lajos út) közvetlenül kapcsolódik, és azzal egy időben alakult ki, a Kolozsvár tér, Templom tér, Templom köz, Rákóczi út elejének sajátos hangulatú, aprótelkes Ördög-árok és annak hídjai szabdalják, illetve összekötik, a hangulatos településképet mutató telektömböket.

A település arculatát nagymértékben határozzák meg az északi domboldalain a ’70-es években kiosztásra került zártkerti üdülőterületek (Nagy-szénás és Zsíros-hegy). Melyek jelenleg kerülnek falusias lakóterületi besorolás alá.

Az alábbi táblázat a település lakásállományát jellemzik (2000):

|  | lakás | 100 lakásra jutó lakos (fő) | Lakás nagyság átlaga (m2) | 4. ill. több szobás lakások aránya % | Lakásépítés (1000 lakosra) | Népsűrűség (fő/km2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nagykovácsi* | 1538 | 328 | 122 | 47,1 | 39 | 165 |
| Ény-i szektor | 37793 | 293 | 126,5 | 51,7 | 545 | 234 |
| Bp.-i agglomeráció | 1049604 | 234 | 109,4 | 44,1 | 27 | 966 |
| Pest megye | 376049 | 275 | 107 | 42 | 19 | 161,5 |

* Nagykovácsi és Remeteszőlős települések szétválása előtti időszakra vonatkozó statisztikai adatok

A táblázatból kitűnik, hogy az agglomeráció és az északnyugati szektor településeihez képest kiemelkedő paramétereket mutat Nagykovácsiban a nagy méretű lakások aránya és a 4. illetve több szobás lakásnagyság, emellett az egyik legalacsonyabb a népsűrűség, mely laza beépítésű lakóterületet jellemez.

Műemléki  értékek

Nagykovácsi ősi falumagjában még számos olyan épített értéke van, amelyek tömege, utcai homlokzatának aránya jellegzetes elemei településnek. Ezek a Rákóczi utca, a Kossuth Lajos utca, a Kolozsvár tér, Kolozsvár utca, Petőfi utca, Lombos utca mentén lévő lakóházak. A falu legjellegzetesebb házai itt találhatóak.

A hosszú, keskeny szalagtelkek oldalhatáron álló, oromfalas épületei az utcafronton hol beljebb, hol kijjebb épültek. A telkek keskenyek voltak, így sok helyen a két ház között csak a kiskapu és a nagykapu fért el.

Országos védelem alatt álló épületek:- műemléki örökségvédelem

- Római katolikus templom (hrsz. 129.)

A község központi belterületének nyugati részén, nyugatra tekintő homlokzattal, magasan álló barokk stílusú építmény, középen füles, vállköves záróköves kapuval, ívelt párkánya fölött oromzatos kiképzés.

- Római katolikus plébánia (hrsz. 128.)

A plébánia 1840 körül épült, a római katolikus templom mellé. Az utcavonalától „L” alakban visszalépő, földszintes, klasszicizáló épület. Homlokzatán három záróköves ablak, az udvari könyökszárnyon hétlábazatos, dóroszlopos tornác.

- Tisza-Kastély (hrsz. 307.)

A Tisza-kastély (korábban Wathay –majd Királyfalvi Róth-, illetve Teleki-kastély) a község központi belterületének kapujában, a főút mellett, attól délre található. A klasszicista, eklektikus átalakított stílusú egy emeletes, műformák nélküli épület.

A fenti emlékek elsőfokú szakhatósága a Kulturális örökségvédelmi Hivatal (KÖH). A tervben lehatárolásra került a műemléki környezet, amely területen az építési engedélyek elbírálásánál a KÖH-t szakhatóságként kell figyelembe venni.

Helyi értékvédelem alatt álló épített értékek:

Nagykovácsi helyi építészeti örökség értékeiről, azok helyi védetté nyilvánításáról szóló, 4/1999. (IV.07.) Kt. rendelet szerint az alábbiak:

- Szent Sebestyén kápolna (hrsz. 919/2.)

A kápolna toronytalan, oromfalas homlokzattal, a nyolcszög három oldalával záruló szentéllyel, a tetőben. XIX. századi.

- Öreg Iskola (hrsz. 406.)

Kossuth Lajos utca 78. sz. alatt található.

##### Helyi védelem alatt álló építmények

Nagykovácsi helyi építészeti örökség értékeiről, azok helyi védetté nyilvánításáról szóló 4/1999. (IV.07.) Kt. rendelet szerint az alábbiak:

- Hősi emlékmű-templom tér (414. hrsz.)

- Német sírok-temető (212. hrsz) különösen a VI. parcella

##### Helyi értékvédelemre javasolt épületek, építmények

(a korábban műemléki védettség alatt álló építmények)

- Mária-oszlop

A Kossuth Lajos utca 53. sz. ház előtt négyzetes balluszteridomú talpazaton álló, dór oszlop, rajta mozgalmas redőzetű Mária, karján a gyermek Jézussal. A talpazat évszáma: 1746.

- Feszület

A Kossuth Lajos utca 10. sz. ház mellett található.

Helyi védelemre javasolt objektumok, építészeti emlékek:

A 9/2001. (IV.02.) Kt. sz. rendelettel elfogadott 045/2-045/21, 1001/1-1001/5, 1002-1606, 1690-2625, 933-935 hrsz-ú, Nagykovácsi Zsíroshegyalja, Kálváriadomb és Nagyszénásalja területek szabályozási terve által helyi védelemre javasolt objektumok, építészeti emlékek.

- Kálvária Kőkeresztje

A mai Bánya utca mentén 1832-től stációkat, kis képpel ellátott kápolnácskákat emeltek. A 12. Stáció volt az a három kőkereszt, amelyből már csak kettő látható. A Kálváriadombi keresztek 1834-ben készültek el. A harmadik kereszt a régi kis temetőkápolnával együtt 1945-ben találatot kapott és elpusztult.

- „Történelmi útvonal” és „Történeti kert” (hrsz. 1704, 1697-99 és az 1694-94.)

Kálvária rekonstruált útvonala és a Kálvária megmaradt kőkeresztjei, továbbá a Kálvária templom romjai együttesen „Történeti útvonal”-at és „Történeti kert”-et képeznek.

- Kút (hrsz. 1716.)

Gémeskút utcai közterületi kút

- Kút (1978/1-14 hrsz.)

Kút utca közterületi kútja.

Bányászat

Nagykovácsi község közigazgatási területén az 50-60-as években a felszínen mészkő, illetve murvabányászat, a felszín alatt pedig barnaszénbányászat folyt. A bányászati tevékenységgel kapcsolatos hatósági feladatokat a Szolnoki Bányakapitányság (Szolnok, Templom út 5.) látta el. A bányák bezárását követően a Rákóczi utca végi murvabánya, illetve a mostani Benkő-villa helyén egykor működött kőbánya (és mészégető) területének rekultivációja már évekkel ezelőtt elkészült. A harmadik bánya, a Rácski-telepi egykori kőbánya területe korábban különböző hulladékokkal (leginkább inert hulladékkal), illetve földdel részben feltöltésre került, azonban a bánya végleges rekultivációja a mai napig nem történt meg.

Javaslatok:

- Fokozott hangsúlyt kell helyezni a közterületek, zöldterületek fenntartására, fejlesztésére. Ezen elvárást az önkormányzatoknak, mint tulajdonosoknak éves terveinek kidolgozásánál érvényre kell juttatni.

- Évente egy-két alkalommal továbbra is a lakosság részére lomtalanítási akciót szervezése célszerű, főként a háztartásokból feleslegessé váló lomok összegyűjtése, rendezett módon történő ártalmatlanítása céljából, azzal a szándékkal is, hogy a közterületeken illegálisan elhelyezett hulladékok mennyisége csökkenjen.

- Fokozottan érvényt kell szerezni a helyi Kt. rendeletek előírásainak.

- Nagy kiterjedésű zöldterület beépítéstől való megakadályozása

- A szántók művelésénél fontos, hogy megfelelő vetésforgót alakítsanak ki, ezzel elősegítve az optimális talajhasználatot, valamint megakadályozva az eróziós és deflációs veszélyeket.

- Erőteljesebb propaganda kifejtése a településtisztasággal összefüggő lakossági tudatformálás területén.

- Az illegális szemétlerakók keletkezésének visszaszorítása érdekében át kell tekinteni az önkormányzat helyi szabályozásából adódó lehetőségeit, szigorúbb szankcionálással a prevenció irányában kell elmozdulnia.

- A járdával való ellátottságot növelni kell.

- Összefogva az egyéb érdekelt szervezetekkel törekedni kell a természetvédelmi értékek további megőrzésére ill. azok helyreállítására, óvására, azok természeti állapotának fejlesztésére, bemutatására.

- Szélesebb körben be kell vonni a lakosságot a szűkebb és tágabb környezetük védelme, alakítása, fenntartása érdekében. Kiemelt szerepe lehet a már óvodás és iskolás korban elkezdett környezeti nevelésnek és a civil szervezeteknek (civil kontroll).

- Fontos feladat a hagyományos jellegzetességeket mutató településkép fennmaradásának, a falu múltjának megőrzése, a különleges értékek bemutatása.

- A község helyi közúthálózatának fejlesztésének, a helyi és országos közutak forgalmi rend felülvizsgálatának megvalósítása 2008-ig. 2013-ig a KRESZ tábláknak az új előírások szerinti lecserélésnek megoldása.

- A mozgáskorlátozottak közlekedéséhez szükséges műszaki létesítményeket (rámpát, útszélen szegélydöntések stb.)

- A zöld- és közterületek kezelésében egy univerzális kisgép (célgép: kasza-tárcsa-eke-hóeltakarító) beszerzése és működtetése javasolt.

2.	Csapadékvíz-elvezetés

Települési vízrendezés fő feladatai, általános elvei

A települési vízrendezés feladata a települést fenyegető vízkárok megelőzése és elhárítása. A település domborzati viszonyait és meteorológiai adottságát tekintve a rövid összegyülekezési idő, valamint a csapadékintenzitás miatt a lehetséges vízkárok közül kiemelten kezelendő a felszínen lefolyó csapadékvíz biztonságos elvezetése.

A csapadékvíz megfelelő elvezetése a beépített területekről a közúthálózat, közterületek használhatóságának jelentős minőségváltozását eredményezi, az épített környezet műszaki állapotának megőrzésében játszik szerepet.

A település élővizei és csapadékvíz-elvezető rendszere

A csapadékvíz elvezetést, -mint természetes élővízfolyás- az Ördög-árok vízgyűjtője valamint az ehhez, mint befogadóhoz kapcsolódó mesterségesen létrehozott vízelvezető rendszerek (utak menti nyílt vízelvezető árkok ill. a folyókák) biztosítják. A vízgyűjtő fővárosi szakasza rendezés előtt áll.

Az Ördög-árok vízgyűjtője nem bővizű, területe aránylag kicsi, kotrása kb. 10 éve történt. A vízgyűjtőterület a Dunába torkollik.

Az Önkormányzat a 0121/1. hrsz-ú területen, a „Meggyes” elnevezésű településrészen egy záportározó kialakítását tervezi. Tájékoztatásuk alapján a megvalósítás pontos időpontja nem ismert.

Nagykovácsi belterületének a csapadékvíz elvezetése nem megoldott.

A település északi lakóterületén a vízmosásos területek jól jelzik a csapadékvizek elvonulását.

A vízmosásos területek fontos szerepet játszanak a csapadékvíz elvezetésben, mivel itt részben elszivárog, részben a felszín alatt tovább áramlik a víz, rétegvízként.

A rétegvizek vízutánpótlásának esetleges megszüntetése befolyásolhatja a talajvíz-viszonyok változását.

A község újonnan, belterületébe vont részeken még egyáltalán nincs kiépítve csapadékvíz elvezető rendszer. A felszíni vízelvezető rendszer csak a község Ófalui részén került kiépítésre, de ott sem 100 %-osan.

A lakóutcákban helyenként nyílt vízelvezető árok található, de a község egész területén összefüggő árokrendszer nem alakult ki.

Az árokrendszer többnyire burkolatlan földárok, csak a fő utcában és környékén található betonlappal burkolt csapadékvíz elvezető árok.

A nagyobb mértékű esőzések, illetve belvízproblémák csak időnként okoznak gondot, a Pók utca-Arany János utca közötti egykori vizes, zsámbékos részen.

A lefolyó csapadék az Ördög-árok patak vizének minőségét befolyásolja.

Sajnos nincs adat a patak vízminőségéről. Amennyiben az önkormányzat úgy gondolja, évente egy-két laborvizsgálatot érdemes lenne elkészíteni a lakosság tájékoztatása céljából.

Csapadékvíz-elvezetéssel összefüggésben jelentkező környezetvédelmi problémák, környezeti hatások:

A felszíni vízkészletek – melyek a csapadékból, valamint az élővizekből tevődnek össze – a külső szennyeződésekre igen érzékenyek, ezért a szennyeződésektől való megóvásuk kiemelten fontos feladat.

A vízfolyások csak akkor tudják feladatukat betölteni, ha rendszeres karbantartásukat elvégzik. A fenntartás legfontosabb feladata az árkokba került idegen tárgyak (tuskók, háztartási szemét, stb.) eltávolítása, a meder feliszapolódásának és kezdődő rongálódások megszüntetése, a mederoldal és a töltések kaszálása – amennyiben nem betonlappal burkolt  az árok.

A medrek rongálódásra nagyon érzékenyek, könnyen megsérülnek, így funkcióképességük lecsökken. Követelmény, hogy a medrek mélysége, esése, keresztszelvénye megfelelő legyen, a nyílt árkok gyakori tisztítást és ellenőrzést igényelnek.

Problémát okoznak a csapadékvíz-elvezető árokba történő illegális szennyvízbekötések. Ezeken a részeken a kellemetlen szaghatás mellett a kórokozók elszaporodásával, a patkányok, féregpeték és egyéb fertőzéshordozók folyamatos jelenlétével kell számolni.

Javaslatok:

- A tervezett út, utak mintakereszt szelvények szerint a jövőben is döntően nyíltárkos csapadékvíz elvezetéssel kell számolni. Az árkok keresztmetszeti kialakítását, mederburkolatát úgy kell kialakítani, hogy az összegyülekezett csapadékvizet biztonságosan elvezesse.

- A hiányzó burkolt csapadékvíz elvezető árkok kiépítése javasolt. Olyan szélességű, mélységű árokrendszer kialakítása, amely nagyobb mennyiségű csapadékvíz elevezetését is biztonságosan megoldja, megelőzve ezzel a belvízkárokat.

- Ahol sem árok, sem folyóka nincs, ott legalább egyoldali árkot kell kiépíteni.

- A szabálytalan szennyvízbekötések megszüntetése érdekében célszerű feltárást végezni, majd hatósági intézkedéseket foganatosítani.

- Az esetleges új építési területek bevonása kapcsán a csapadékvíz elvezetés költségráfordításainak tervezése.

- A meglévő árokrendszer folyamatos karbantartása, rekonstrukciója közhasznú foglalkoztatásban rejlő lehetőségekkel összefüggésben. Meg kell vizsgálni a meglévő árkok milyen állapotúak, ha szükséges a mielőbbi tisztításukat el kell végezni, a felgyűlt iszap eltávolításáról folyamatosan gondoskodni kell.

- A patakmedrek folyamatos karbantartása, kotrását mérlegelni szükséges, előtte javasoljuk az egyeztetést az illetékes Nemzeti Park Igazgatóságával és az illetékes Vízügyi Igazgatósággal.

- A gazdálkodók környezeti ismereteinek bővítése, a továbbképzés és szaktanácsadás serkentése.

- A lakosság környezeti szemléletének javítása a takarékos vízhasználat és potenciális szennyeződési lehetőségek tekintetében.

- A vízfolyások ökológiai állapotának és a biológiai sokféleségének fenntartása.

- Kommunális szennyvízelvezetés és- kezelés,

szennyvíztisztítás

A település közműves szennyvízelvezetéssel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról, valamint a település folyékony hulladékkal kapcsolatos szolgáltatásával a 29/2003. (07.07.) Kt. rendelete foglalkozik.

Közműolló helyzete

A községben a vezetékes ivóvízellátás megoldott, a vízvezeték hálózat 100 %-osan kiépült. A rácsatlakozás 95 %-os.

A szennyvízcsatorna hálózat kiépítése 70 %-ban elkészült, a rácsatlakozás 80 %-os.

Szennyvízcsatorna hálózat

A községben 1994-re, - mint azt már említettük- kb. 70 %-ban kiépült a szennyvízcsatorna hálózat. A lakásoknak kb. 80 %-a van bekötve a hálózatba, így kisebb részük a szennyvizek elszállíttatását szennyvízszippantó gépkocsikkal és az e tevékenységre engedéllyel rendelkező vállalkozókkal végezteti (Jäger Kft. 2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 1.)

| Kommunális szennyvíz szippantást végző vállalkozók a térségben |
| --- |
| Begyűjtő neve | Cím |
| MB Mobil Fuvarozó és Szolgáltató Bt. | 2085 Pilisvörösvár, Fő út 91. |
| Mirk Tibor | 2085 Pilisvörösvár, Vasút köz 6. |
| Kmetykó Ker-i és Szolgáltató Bt. | 2014 Csobánka, Béke u. 17. |
| Jäger Kft. | 2094 Nagykovácsi, Kossuth u. 1. |
| Sasvári Ferenc | 2095 Pilisszántó, Vörösmarty u. 38. |

A gyűjtés során számos probléma jelentkezik, mely abból adódik, hogy a begyűjtésben részt vevő vállalkozók a szippantott szennyvizet nem minden esetben szállítják az ártalmatlanító telepre (A település közigazgatási területén lévő MOL kúttal szembeni szennyvízátemelőbe, mely a budapesti csatornahálózatba csatlakozik).

A közületek teljes egészében rácsatlakoztak a szennyvízhálózatra.

A község csatorna hálózatának adatai:

Nagykovácsi település szennyvíz csatornájának adatait a Nagykovácsi Víziközmű Üzemeltető és Szolgáltató Kft. adatszolgáltatása alapján közöljük.

A község szennyvízelvezetésére szolgáló csatorna közművek az alábbiak:

- Gravitációs csatorna

DN 300 UPONO		5000 fm

DN 250 UPONOR		1830 fm

DN 200 UPONOR		15649 fm

DN 200 KG-PVC		12543 fm

- Nyomócső

DN 300 KM-PVC		454 fm

DN 250 KM-PVC		1180 fm

D 63				110 fm

- Bekötőcsatorna

DN 160 UPONOR		4497 fm

DN 160 KG-PVC		6135 fm

Szennyvízátemelők (2 db):

Séta utca  	1 db ABS szivattyú

Rácski telep:  	2+1 db Flygt CP 3300 szivattyú

Mint azt már korábban említettük, Nagykovácsi és Remeteszőlős 2002 előtt, közigazgatásilag egy település volt, közös viziközművel. 2002 után, Nagykovácsi viziközműve a Nagykovácsi Viziközmű Kft. maradt, Remeteszőlős településé az ÉTV Kft. lett.

Remeteszőlősön keletkező szennyvizeket a Nagykovácsi Víziközmű Kft. szerződés keretében veszi át az ÉTV Kft.-től, és a Nagykovácsiban keletkező szennyvizekkel együttesen továbbítja a fővárosi csatornahálózatba. Így a Viziközmű, a település nyers szennyvíz adatát, a két településre összevontan tudta megadni, így számításaink is a Remeteszőlősre és Nagykovácsira értendők.

2003-ban a fővárosba bevezetett nyers szennyvíz mennyisége (Remeteszőlős és Nagykovácsi): 144.000 m3/év.

Minőségét (évi egyszeri 4 órás mintavétel):

- pH					>7,5

- zsírok és olajok	mg/l		41

- ülepedő anyag		mg/l		154

- szulfát			mg/l		120

- összes só		mg/l		977

- összes foszfor		mg/l		15

- ANA detergens	mg/l		7

- Kjeldahl-nitrogén	mg/l		79

- N (NH3,NH4)		mg/l		58

- KOI			mg/l		734

- Fenolindex		mg/l		0,1

- Ö. Szulfid		mg/l		<0,1

- Ö. Vas			mg/l		0,7

- Ö. Réz 			mg/l		0,1

- Ö. Kadmium		mg/l		0

- Ö. Nikkel		mg/l		0,1

- Ö. Cink			mg/l		0,3

- Ö. Ólom		mg/l		<0,05

- Ö. Króm		mg/l		0,1

A szennyvízcsatorna csapadékvizet nem szállíthat.

A tervező az új beépítési területeken D 200 mm-es KG-PVC gravitációs csatornát javasol kiépíteni.

A szennyvíziszap mennyiségéről és elhelyezéséről nem kaptunk információkat.

A vízminőségi vizsgálatok lefolytatásának rendje, ütemezése

A tisztítótelep hatékony és biztonságos működtetésének érdekében komoly jelentősége van a vízminőségi vizsgálatok rendszeres elvégzésének és értékelésének, hiszen álltaluk kaphatunk teljes képet a technológia működésének helyességéről, a beszabályozások megfelelősségéről ill. a környezetvédelmi rendelkezések betartásáról.

A mintavételezés helye

Abban az esetben, ha a mintavételnek speciális oka vagy kiemelt jelentősége nincs, a nyers vízmintát minden esetben a gépi rács után, az elfolyó vízmintát minden esetben a fertőtlenítő medencében található kitorkoló fej közelében veszik.

Ösztönzési módszerek a csatornahálózatra való rákötés arányának növelése érdekében

Az Önkormányzat a 25/2004 (XI.11.) Kt. rendeletében foglalt talajterhelési díj bevezetésével ösztönzi a csatornahálózatra való mielőbbi rákötésre azokat a háztartásokat, amelyek még nem csatlakoztak rá a szennyvízhálózatra.

Javaslatok:

- A szabálytalan szennyvízbekötések feltárása, az aknákba, csapadékvízelvezető árkokba, patakba illegálisan csatlakoztatott szennyvízbekötések kiszűrése, megszüntetése, szankcionálása

- A lakosság további ösztönzése, hogy szennyvizüket a közcsatornába vezessék (pl.: akciós aknavásárlási lehetőség, körleveles ismertető, kedvezmények biztosítása, falugyűlés keretében népszerűsítés)

- Környezetvédelmi és üzemeltetési szempontból kívánatos, hogy minden ingatlan, ahol szennyvíz keletkezik, minél előbb rákössön a szennyvízcsatornára.

- Ahol nincs kiépítve a szennyvízcsatorna hálózat, ott gondoskodni kell a szennyvizek szivárgásmentes tárolásáról és rendszeres elszállításáról.

- A helyi vállalkozókat ösztönözzék a szippantott szennyvíznek a legális leürítőhelyre vagy szennyvíztisztítójába való szállítását. A helyi kapacitás kötelező igénybevételének megszervezése.

- Új építmény, épület elhelyezését csak olyan területen javasoljuk, amelynek telke előtt közműves szennyvíz csatorna van, s ezzel a közcsatornára való rákötés megoldható.

4. 	Kommunális hulladékkezelés, hulladékgazdálkodás

Az emberi tevékenység, civilizáció fejlődése nyomán az egyre jelentősebb hulladéktermelés forrása lett. Egyre érzékelhetőbbé vált a hulladék környezetünkre, egészségünkre, a vízre, a levegőre, talajra- természetesen közvetítőkön keresztül – kifejtett károsító hatása.

Jogi háttér

Nagykovácsi község közigazgatási területén az önkormányzat a települési hulladék összegyűjtését, elszállítását és ártalommentes elhelyezését szervezett helyi közszolgáltatás útján biztosítja. A közszolgáltatás és annak igénybevétele is kötelező.

Nagykovácsi települési hulladékkezelési közszolgáltatás szervezésével a többször módosított 21/2001. (VII.13.) Kt. rendelet foglalkozik.

Regionális hulladékgazdálkodási rendszer

Nagykovácsi település a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszerhez csatlakozott. A projekt 3 megye (Komárom-Esztergom, Fejér, Pest megye) településeit érinti.

A Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszerrel kapcsolatos adatokat a projektösszefoglalót készítő Gazdaságfejlesztő Szervezet Kht. szolgáltatta.

A fő cél: hogy létrejöjjön egy olyan komplex hulladék gyűjtési-kezelési – hasznosítási/ ártalmatlanítási rendszer, amely az EU direktíváknak megfelelően biztosítja a rendszerhez csatlakozott 76 településen képződő szilárd hulladék korszerű, környezetbarát kezelését, hasznosítását, ártalmatlanítását.

A tervek szerint a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer  422.249 lakos 405.182 t hulladékát (szennyvíziszappal) fogja kezelni évenként.

A kommunális szilárd hulladék gyűjtésének, kezelésének gyakorlata a településen

Hulladék gyűjtése, elszállítása:

A települési szilárd hulladék gyűjtéséről, illetve elszállításáról a budapesti székhelyű Rumpold-Bicske Kft gondoskodik.

A lakosság, az önkormányzati intézmények 25, 50, 70, 100 l-es kuka, illetve vegyes, nem szabványos edényzetben, zsák stb. gyűjtik a hulladékot.

A hulladék elszállítása hetente egy alkalommal (szerda) történik.

A jelenlegi hulladékszállítási gyakorlat megfelel a korszerű igényeknek: zártrendszerű, nem környezetkárosító, pormentes.

A településen évente kb. 1.218 m3 települési szilárd hulladék keletkezik.

A projekt készítése során végzett felmérés szerint a hulladékok összetétele a következőképpen alakul (becsült):

- papír				14,32 %

- műanyag			19,92 %

- üveg				3,44 %

- fém				2,98 %

- textil				6 %

- szerves				17,42 %

- inert				30,19 %

- egyéb				5,73 %

A kommunális hulladékokon belül becslések alapján 1-2 % a veszélyes hulladék (gyógyszermaradvány, festékek, akkumulátor, elemek. .stb.). Ezek egy része a háztartási szeméttel együtt a kukákba, más része illegális hulladéklerakásra kerül.

Hulladékkezelési díj:

A 2004-es évben az elszállítás költsége 1,6 Ft +ÁFA/l.

A településen a lakosok, az egyedi szerződést a Szolgáltatóval kötöttek, így a szolgáltatás díját is közvetlenül a cégnek fizetik.

A kommunális hulladék lerakása, települési hulladéklerakó

A község külterületén található egy szeméttelep, mely egy mély vízmosás helyén lett kialakítva. A hulladéklerakó nagysága 1,5 ha.  A szeméttelepre 1994 óta nem szállítanak hulladékot.

A hulladéklerakó telep teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata még nem készült el. Itt szeretnénk felhívni az önkormányzat figyelmét arra, hogy a hulladéklerakók felülvizsgálatának elvégzésére lehetőség nyílik pályázás útján, mely pályázatok kiírása a Regionális Területfejlesztési Tanácsok hatáskörébe tartozik.

Az Önkormányzat tervezi a hulladéklerakó rekultivációját talajtakarása viszont már megtörtént.

Nagykovácsi település hulladékát, jelenleg (2001. óta) a korszerű műszaki védelemmel rendelkező bicskei hulladéklerakóba szállítja.

Lomtalanítás

A lomtalanítás megszervezéséről és lebonyolításáról a Rumpold Kft. gondoskodik évente egy alkalommal, a közszolgáltatási szerződésben rögzített módon. A hulladékot az ingatlantulajdonos előzetesen megjelölt időpontban helyezi ki, arra a helyre, amelyet az Szolgáltató megjelölt. Az elszállítandó hulladékot úgy helyezik el a közterületen, hogy a jármű- és gyalogos forgalmat ne akadályozzák, a zöld területeket ne károsítsa.

A hulladékszállítás társadalmi háttere

A hulladékkezelés ma még mindig presztízs nélküli feladat, mely önmagában is alulértékelt társadalmi, helyi lakossági szinten. A feladat ellátásában a lakosság még nem teljes partner. Az önkormányzati rendeletben foglaltakat esetenként nem fogadják el. Nem veszik mindig igénybe, illetve nem térítik meg a szolgáltatást.

Szelektív hulladékgyűjtés

A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer kidolgozza a szelektív hulladékgyűjtés lépéseinek megvalósítását.

A hasznosítható hulladékok szelektív gyűjtésére kialakított rendszerek célja, hogy az ipari termelésben még hasznosítható hulladékokat –elsősorban csomagolóeszköz hulladékok –az adott területről a lehető legkisebb költséggel begyűjtse, szétválogassa, ipari felhasználásra előkészítse és hasznosításra átadja.

A tervezett szelektív hulladékgazdálkodási rendszer megvalósításához:

- 401 gyűjtősziget létesítését

- EU szabványnak megfelelő edények beszerzését:

- 80-120 l kerekes edény:   136.917 db

- 1100 l konténer:                    2.336 db

- 5-10 m3-es fémkonténer:         543 db.

A nagyközség a helyi közszolgáltatást végző céggel közösen idén pályázik 5 db szelektív hulladékgyűjtő sziget kialakítására és korszerűbb hulladékgyűjtő edényzet beszerzésére, melyeket közbeszerzés útján kívánnak megvásárolni.

Dögkút

A település dögkútja korábban betemetésre került, megszüntették. Az elhullott állatok tetemeiről a tulajdonos köteles gondoskodni és elszállíttatni. A helyi állattartási rendelet tartalmazza az erre vonatkozó szabályokat. A közetéren elhullott állatokat a gyepmesteri szolgálat szállíttatja el.

Javaslatok:

- Önkormányzat, Szolgáltató, lakosság között párbeszéd kialakítása, rendszeressé tétele, megfelelő fórumokon keresztül, nyitott és hatékony médiai munka a lakosság tájékoztatására. Cél: a hulladékok vadlerakásának megelőzése és megszüntetése.

- Javítani kell a hulladékszállítási, -kezelési szolgáltatás színvonalát, mely elsősorban a Szolgáltató feladata.

- Az Önkormányzat programja megvalósításához igénybe kell venni az e célt támogató pályázati rendszereket. (pl. Zöld Forrás program)

- Helyi kommunális hulladéklerakó felülvizsgálata, rekultivációs tervek kidolgozása, rekultiváció kivitelezése.

- Fel kell térképezni a község kül- és belterületén található illegális lerakókat, és a Szolgáltató illetve helyi közhasznú foglalkoztatottak bevonásával azok felszámolását meg kell oldani.

- A településen a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítésére megoldás lenne, ha az önkormányzat és a helyi oktatási intézmények közös erővel programokat szerveznének a kitűzött cél megvalósításának érdekében. Az iskolákban és óvodákban heti egy alkalommal környezetismeret óra keretében felvilágosítást tarthatnának arról, hogy miért fontos a hulladékok elkülönített gyűjtése.

- Az iskola bevonásával hulladékgyűjtési akciókat kell szervezni, egyben népszerűsíteni az ifjúság és a felnőtt lakosság körében a települési tisztaság és hulladékgazdálkodás szerepét és jelentőségét.

- Célszerű lenne a háztartásokban keletkező veszélyes hulladékok (gyógyszerek, vegyszerek, növényvédőszerek, festékek stb.) központi összegyűjtése és megsemmisítése.

- A jegyző hulladékgazdálkodási feladat és hatáskörét a 241/2001 (XII.12.) Korm. rendelet tartalmazza. Szeretnénk felhívni a figyelmet a 2355/2001. (XII.10.) Korm. határozatra, mely a jegyző feladatait és hatáskörét taglaló rendeletből adódó feladatok finanszírozásáról szól.

5.	Lakossági és közszolgáltatási eredetű zaj, rezgés és légszennyezés elleni védelem

A település 3/2002. (II.14.) Kt. sz. a környezetvédelem helyi szabályozásáról szóló rendeletének I. fejezete foglalkozik a levegőtisztaság védelmével, a mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladék kezelésének és égetésének szabályaival. A rendelet III. fejezete pedig a zaj- és rezgésvédelemre tér ki.

Zaj- és rezgésterhelés

A technika fejlődése hozta magával, hogy körülöttünk egyre több rezgés- és hangforrásként szereplő gép működik, mozog. A civilizáció ezen melléktermékei, a rezgés- és zajártalmak az emberi szervezetet részben idegileg, részben mechanikailag viselik meg. Bizonyított tény, hogy a zaj károsan befolyásolja az emberek közérzetét és életminőségét. Az Egészségügyi Világszervezet 1994-ben Európa egészségi állapotával foglalkozó tudományában 65 dB fölötti környezeti zajt potenciális egészségkárosító hatásként értékeli.

A fent említett Önkormányzati rendeletben szerepel, hogy a község területén tilos:

Hétköznap 20.00-7.00 óráig , szombaton 16.00 órától hétfő 7.00 óráig:

- Akár emberi hanggal, akár hangszerrel, vagy más technikai és egyéb eszközzel történő, a köznyugalmat és közcsendet sértő zaj okozása,

- Erős zajjal járó ipari, kisipari tevékenység,

- Zajt keltő munkák (fűnyíró-gép, kapálógép, betonkeverő, fűrészgép stb.) végzése.

A település területén megengedett egyenértékű „A” hangnyomás-szint dB alapértékeit (zajterhelés alapértéke) –a település rendezési terve alapján-, a következő táblázat szemlélteti:

| Területi funkció | Megengedett egyenértékű „A” hangnyomás-szint dB Nappal (6.00-22.00) | Megengedett egyenértékű „A” hangnyomás-szint dB Éjszaka (22.00-6.00) |
| --- | --- | --- |
| Lakóterület és intézmény terület | 50 | 40 |
| Üzemi terület, lakóépületekkel vegyesen | 60 | 50 |

Imissziós zajhatárértékek lakó- és középületek helyiségeiben megengedett egyenértékű „A” hangnyomás-szintek (MSZ 18151/1-82. szerint):

| Helyiség megnevezése | Megengedett „A” hangnyomás-szint dB |
| --- | --- |
|  | Nappal | Éjjel |
| Óvoda, oktatási intézmény foglalkoztató terek | 40 | 30 |
| Üzletek, szolgáltató intézmények | 55 | 55 |
| Rendelő és kezelő helyiségek | 35 | 35 |
| Lakószobák | 40 | 30 |

Közlekedés okozta zajterhelés

Közlekedés okozta zajterheléssel nem kell jelentősen számolni, Nagykovácsi zsáktelepülési jellegéből adódóan.

Szabadidős tevékenységek okozta zajterhelések

A szabadidő tevékenységekből eredő zajterhelés körébe tartoznak a kulturális-, szórakoztató-, vendéglátó- és sporttevékenységekből eredő zajok. A lakosságtól még nem érkezett ilyen jellegű panasz.

Épületgépészeti berendezések zaja

Az épületgépészeti berendezések zajának egyre nagyobb mértékű elterjedésével kell számolni a településen.

Összefoglalva a településen üzemi, kereskedelmi létesítmény- melynek környezeti zajkibocsátása meghatározó lenne, a megengedett zajszint határértéket túllépné - nincs.

Légszennyezés

A levegőszennyezők származásuktól és állapotuktól függetlenül mindazon anyagok, melyek oly mértékben jutnak a levegőbe, hogy azzal az embert és környezetét kedvezőtlenül befolyásolják. A légkört természetes és antropológiai eredetű szennyezőanyagok károsítják. Az emberi tevékenység okozta emissziók felülmúlják a természetes eredetű légszennyező anyagok mennyiségét.

A 4/2002 (X.7.) KvVM rendelet 1. és 2. számú mellékletének figyelembe vételével a település az 1. zónába tartozik (Budapest és Környéke Légszennyezettségi Agglomeráció).

A zóna  szennyező anyagok szerinti jellemző besorolása:

- Kén-dioxid: 		E    /légszennyezettség a felső és alsó vizsgálati küszöbérték között van/

- Nitrogén-dioxid: 	B   /légszennyezettségi határértéket, tűréshatárt meghaladja/

- Szén-monoxid: 	D  /légszennyezettség a felső vizsgálati küszöbér. és a l. sz. határérték között van/

- Szilárd (PM 10):	C  /légszennyezettség a l. sz. határérték és a tűréshatár között van/

- Benzol: 		E   /légszennyezettség a felső és alsó vizsgálati küszöbérték között van/

A település fő szennyező forrásai

- Közlekedés

- Lakossági környezethasználat (fűtés, gaz és tarló égetés stb.)

A területen az uralkodó szélirány ÉNY-i. Az új, levegőszennyezést okozó ipar esetleges betelepítésénél az uralkodó szélirányt figyelembe kell majd venni. Amennyiben szélirányban lakott területet érint valamely beruházás, fokozott figyelmet kell fordítani a levegőtisztaság-védelmi előírások betartatására.

A község közigazgatási területén nincsen olyan ipari üzem, amely a levegőt szennyezné, s távlatban sem kerül sor olyan ipari üzem telepítésére, mely szennyező hatású lenne.

A községben a vezetékes gázhálózat 100 %-ban kiépült. A lakások 70-80 %-a gázzal ellátott, emellett a vegyes tüzelés gyakori. A településen a gázbekötések folyamatosan zajlanak.

Összességében Nagykovácsi nagyközség levegőtisztaság védelmi helyzetét megfelelőnek minősíthetjük, értékelhetjük.

Javaslatok:

- Kommunális fűtésből eredő káros kibocsátások csökkentése érdekében egyrészt a lakosság ösztönzése, hogy csatlakozzanak a gázhálózatra, másrészt az önkormányzati intézmények, közületek ösztönzése a kis szennyezőanyag kibocsátású tüzelőberendezések alkalmazására.

A kén-dioxid emisszió széntüzelésről gáztüzelésre való áttéréssel csökken.

- A közlekedési útvonalak mellett ott, ahol a helyszínrajzi adottságok megengedik bokrosítás-fásítás javasolt, mert a zöldfelület jelentős mennyiségű port köt meg, javítja a mikroklímát, elősegíti a település átszellőzését és mint oxigén termelő javítja a levegő minőségét.

- A helyi közutak belterületi szakaszain a nem jelentős közlekedési eredetű légszennyezés sövény és gyepsávok telepítésével tovább csökkenthető.

Javasolt mind nagyobb zöldfelületek kialakítása és gondozása, mert a fásítás sokrétű levegőminőség javító hatása, porszűrő és méregtelenítő hatása igazolt.

- Az utak rendszeres karbantartása és tisztántartása, száraz, nyári időszakban locsolása, földutak burkolása.

- Biológiai eredetű allergének elleni védekezés szükség szerint, pl.: parlagfű irtási akciók.

- A vegyszeres védekezés ma a leghatékonyabb és legelterjedtebb módszer a károsítók elleni küzdelemben. Emellett tudni kell azt is, hogy minden növényvédőszer méreg is egyben, ezért ezek alkalmazásánál fontos, hogy olyan készítményeket alkalmazzanak, amelyek a környezetet legkisebb mértékben károsítják. Kijuttatása kizárólag szakember irányításával folytatható. Ezen készítmények tárolására és kezelésére is gondot kell fordítani (tűzveszélyesek, élővízbe, talajba, levegőbe jutva mérgezőek).

- Hosszú távon cél a zajterhelések zajvédelmi normák alatt tartása. A zajjal kapcsolatos panaszok elbírálásakor szem előtt kell tartani, hogy az azonos szintű zajokra a szubjektív reakciók egyénileg nagyon különbözőek lehetnek.

- A – többször módosított – 1991. évi XX. Tv. (hatásköri) felhatalmazása alapján a Kormány rendeletben határozta meg a települési önkormányzatok és polgármestereinek, jegyzőinek környezet- és természetvédelmi – hatáskörét, melynél – a hatásköri tv-ben rögzítetteken túl – a zaj- és rezgésvédelem, levegőtisztaság-védelem vonatkozásában a szolgáltató tevékenységet ellátó üzemi létesítményekkel, illetve a tarlóégetéssel, háztartási tevékenységgel okozott légszennyezéssel, avar és kerti hulladékégetéssel

Az Önkormányzatok (jegyző) zaj- és rezgésvédelmi ügyekben több ponton első fokú környezetvédelmi hatósági jogkörrel rendelkezik. Ezt célszerű foganatosítani a helyi rendelkezések megalkotásánál.

- Az 1995. évi LIII. törvény 48. §-a alapján az önkormányzat Képviselő testülete önkormányzati rendeletben, - törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott módon és mértékben- illetékességi területére a más jogszabályokban előírtaknál szigorúbb korlátozó környezetvédelmi előírásokat határozhat meg. A korlátozás mértékének határai sem végletesek, hiszen az önkormányzati rendeletalkotás bármely felhatalmazás vagy keretrendelkezés esetében sem lehet indokolatlan, aránytalan vagy keretrendelkezés esetében sem lehet indokolatlan, aránytalan, vagy igazságtalan. Amíg a szigorítási határok nem tisztázottak, addig várhatóan az Alkotmánybíróságnál csapódnak le az ezzel kapcsolatos viták, lévén rendeletről, tehát jogszabályról van szó.

6. 	Helyi közlekedésszervezés

Nagykovácsi község Pest megyében, Budapesttől 6 km-re gyönyörű környezetben fekvő település. Része a Budapesti Agglomeráció első körgyűrűjének, melynek nyugati szektorában helyezkedik le.

Az aktív keresők kisebb része helyben dolgozik (iskola, óvoda, orvosi rendelő, vendéglátó-, kiskereskedelmi egységek stb.), nagyobb részük Budapesten.

Közlekedésből fakadó környezeti hatások

A közlekedés az egyik legnagyobb környezetkárosító ágazattá vált világszerte. A gépjármű-közlekedés okozta környezetterhelés az alábbiakban foglalható röviden össze:

A közlekedés okozta légszennyezés több mint 85 %-a a közúti gépjárművekből ered. A gépkocsiforgalom kibocsátásai magas arányban szerepelnek a hazai légszennyezők között: a szén-monoxid több, mint 50 %-os, a nitrogén-oxidoknál ezt közelítő a kibocsátási arány. A közlekedés eredetű légszennyezők: szén-monoxid, szén-dioxid, nitrogén-oxidok, illékony szerves vegyületek (VOC), PAH vegyületek (a levegőben előforduló szennyező szénhidrogén-származékok összefoglaló neve, egy részük rákkeltő), lebegő por, a korom, és csökkenő tendenciával az azbeszt és ólom. Ezen kívül jelentős hatássá vált mára a közlekedés okozta zajterhelés, számolni kell a fáradt olaj elcsöpögésével, és a téli út menti sózás közvetlen talaj- és növényzetkárosító hatásával.

A motorizált közúti közlekedés területén keletkező veszélyes hulladékok mennyisége országos szinten a teljes veszélyes hulladék mennyiség 0,7-1 %-ára tehető. Ide soroljuk a használt gumikat, akkumulátorokat, a keletkező fáradt olajat és a gépjárműmosó berendezések szennyvízkezelőjéről kikerülő iszapot.

Vasúti közlekedés

A községet vasútvonal nem érinti. Kötöttpályás tömegközlekedési kapcsolatot a Máriaremetéig kivezetett villamos biztosít.

Távlatban a budai hegyvidéki gyorsvasút fejlesztéséhez kapcsolódóan, vagy a gyermekvasút felhasználásával, a vonalak valamelyikének a 11104. sz. út párhuzamos meghosszabításával lehet elérni Nagykovácsi kötöttpályás tömegközlekedéséhez.

Legközelebbi vasútállomás a Nyugati pályaudvar.

Közúti közlekedés

A település közlekedési hálózata zsákutca jellegű, amely igaz a településközi és a települési utakra, egyaránt.

Jelenleg Nagykovácsi egyetlen országos úton (10. számú főút) keresztül közelíthető meg Budapest irányából.  Az egyutas jelleg a lakosság jelentős növekedésével, növekvő gondot okoz a budapesti bevezető úthálózaton.

A település rendezési terv mind az országos mind pedig a helyi közlekedési fejlesztésekre tartalmaz alternatívákat.

A helyzetet tovább rontja, hogy nincs megfelelő, nem az egyetlen közúti kapcsolatot terhelő tömegközlekedési alternatíva.  A település belső úthálózatában a fő utcával párhuzamos megfelelő útkapcsolatok hiánya, és elsősorban a volt zártkerti területeken a keskeny utcahálózat jelent problémát.

Jelenleg Nagykovácsi-Budapest viszonylatban a Kossuth Lajos utcán közlekedő BKV 63-as buszjárattal bonyolódik le a tömegközlekedés.

A BKV buszok végfordulóját a Kossuth Lajos utca közterület rendezési tervével összhangban rendezni kell.

A településen található buszmegállók

A belterületen 9 buszmegálló  található, melyek a főúton helyezkednek el.

A külterületen 5 buszmegálló pár (13 km. kőnél, erdészháznál, vegyesboltnál, Rácsky telep, Adyligeten) található. Állapotuk, kialakításuk megfelelő.

Újabb megállók kijelölésére nem merült fel igény.

A járatsűrűség környezetvédelmi szempontból kedvezőtlen hatással van a településen átvezető utak mellett lakókra. A Szolgáltató buszparkjából napjainkra több jármű már környezetbarát motorral felszerelt, így várhatóan, motorizáltságból adódó szennyezés mértéke csökkenő tendenciát mutat.

##### Parkolás

A parkolás általánosságban a telken belül megoldott, a településközpontban jelentkezik észrevehetően intézményi parkolási igény, ami a Kossuth L. utca menti közterületi parkolásban mutatkozik meg.

A közterületi parkolás szabályozása a részletesebb, a közterület rendezésére vonatkozó tanulmányterv alapján, és az önkormányzati parkolási rendeletnek megfelelően történhet.

Kerékpárút

A községnek jelenleg nincs kerékpár útja.

Kerékpárutat az 11104. számú úttal párhuzamosan terveznek létesíteni.

Gyalogos közlekedés

A településnek nincs jelentős gyalogos útja. A főút mentén, illetve az Ófalu részen kialakításra került, a település északi részén azonban csak részlegesen került kialakításra.

A belterületen azokon a részeken ahol gyalogosút nem került kialakításra legalább egyoldali járda kiépítése szükséges.

Javaslatok:

- Javasolt a minőségileg jobb burkolatú utak (aszfaltbeton, öntött aszfalt) arányának növelése.

- Kerékpárutak kiépítése, mivel ez nemcsak az egészséges életmódban tölt be fontos szerepet, de közlekedés biztonság szempontból is nagy jelentőségű.

- Járdarendszer megtervezése és kiépítése a község területén, kiemelten a főút mentén.

- A gépjárművek műszaki állapotának fokozott ellenőrzése állami feladat, a tömegközlekedésben résztvevő járműpark korszerűsítésének szorgalmazása azonban reálisan megvalósítható.

- Belterületi közlekedési feltételek javítása (utak karbantartása, javítása- kisebb zajterheléssel járó burkolatok alkalmazása), közműépítések utáni helyreállítások folytatása.

- A szélsőséges időjárási viszonyok okozta károk helyreállítása (téli fagy, nyári forróság).

- A külterületi földutak tervezett időszakos karbantartása.

- A közlekedési terhek csökkentésére a belterületi útszakaszok melletti fásítás, bokrok telepítése.

- Természetes alapanyagból készült útbaigazító táblák, túraútvonalakat jelző térképek, információs táblák elhelyezése.

7. 	Vízellátás

A település vízellátása a Fővárosi Vízművek Rt.-től való vízátvétellel biztosított. A rendszer 100 %-ban kiépített. A rácsatlakozás közel  95 %-os.

A regionális rendszernek tekinthető a gerincvezeték a II. kerület Hűvösvölgyben található Bükkfa utcai (Budapest) nyomásfokozótól indul a Nagykovácsi út mellett lévő laktanyáig, NA 400 mm-es átmérővel.

A település és új fejlesztési területeinek vízellátásának biztonságos megoldása érdekében felhasználásra került az Adyligeti laktanya területén található 2x400 m3-es üzemen kívüli víztározó.

A laktanyától Remeteszőlősig NA 300 mm-es nyomócső épült ki. A laktanyától Remeteszőlősig vezető NA 300-as nyomócsőről nincs leágazás. A vezeték Remeteszőlős területre telepített 2x100 m3-es medencéket táplálja. A medencék tervezett túlfolyószintje Bf. 314,0 m.

A Remeteszőlősi nyomásfokozótól –Remeteszőlősön és községen át- az északi üdülőterületen található Kálvária dombi 2x500 m3-es medencékig lefektetett, NA 300 mm-es nyomócső szállítja az ivóvizet, mely a rendszer fővezetéke.

A jelenlegi vízfelhasználás: Q= 800 m3/d.

Az ÁNTSZ Pest megyei Intézete rendszeresen (negyedévente) ellenőrzi a lakossághoz eljutatott ivóvizet, bakteriológiai valamint toxikológiai szempontból.

Az érintett település érzékenységi besorolása a 33/2000. (III.17.) Korm., rendelet és a 219/2004. Kormány rendelet szerint.

A vizsgált terület a 33/2000. (III.17.) Kormány rendelet 2/1 melléklete értelmében készített szennyeződés érzékenységi besorolás alapján az  „A” fokozottan érzékeny területek kategóriába tartozik.

Idén augusztusban a 33/2000. (III.17.) Kormány rendelet helyébe lépett a 219/2004. (VII.21.) Kormány rendelet. E rendelet 2. számú melléklete 2005. január 1-től hatályos és ennek értelmében a település területe a készített szennyeződés érzékenységi besorolás alapján 1. fokozottan érzékeny területek kategóriába tartozik.

A 49/2001. (IV.3.) Kormány rendelet 2. számú melléklete szerint a Nagykovácsi területe a nitrát érzékeny területek közé tartozik.

A 240/2000. (XII.23.) Kormány rendelet 2. számú melléklete alapján a település külterületi határai, az érzékeny felszíni vízként kijelölt vizek vízgyűjtő területébe nem tartoznak bele.

Lakosság szerepe a vízvédelemben

A helyi lakosok aktív szerepvállalása, környezettudatos életvitele nélkül nem tartható fenn hosszútávon a vízkészletek megfelelő szintű minősége. Ahhoz azonban, hogy a lakosok felismerjék saját szerepük fontosságát, megfelelő szintű oktatást, tájékoztatást, és tanácsadást biztosító ösztönző támogatási rendszer kialakítására van szükség.

Javaslatok:

- Célszerű komplex vízvédelmi tervet készíteni a többi elem védelmének együttes figyelembevételével.

- A vízbázis védelem vonatkozásában az előzetes vizsgálatoknak leginkább az alábbi területekre kell kiterjedni még:

  - szilárd hulladéklerakó hatása a vízkészletre

  - szennyvizek hatása a vízkészletre

  - mezőgazdasági tevékenységek hatása a vízkészletre

  - emberi vízhasználat hatása a vízkészlet mennyiségére.

- Célszerű lenne az üzemeltetővel közösen az időszakos vezetéki rekonstrukciók megvalósítása.

- Ösztönözni kell a lakossági bekötések szerelvényeinek cseréjét, ezzel jelentős mértékben javítható a hálózati veszteség mértéke.

- Fokozott figyelmet kell fordítani a meglévő és még üzemelő vízadó kutak minőségének megőrzésére, illetve javítására, elsősorban a hatósági munka erősítésével, amely a kutak védőterületének fokozott ellenőrzésére és az ott lévő szennyezések megelőzésére és megszüntetésére kell, hogy irányuljon.

- Minden közterület egészséges ivóvíz és oltóvíz ellátása megoldott legyen.

- Mind jobban tudatosítani kell a lakosság körében a víznek, mint természeti kincsnek a mindennapi életben betöltött szerepét, ezzel is ösztönözve őket a vízbázisok védelmére, a takarékos vízhasználatokra, a szennyvízgyűjtés,- elvezetés,- tisztítás fontosságára, a vízi környezet megóvására.

- Energiagazdálkodás

Elektromos energia ellátás

A település középfeszültségű villamos-energia ellátását az ELMŰ Rt. Észak-Budai Üzemigazgatóság kezelésében lévő, solymári alállomásból kiinduló 20 kV-os vezetékek biztosítják, egyrészt Remeteszőlős, másrészt Pilisszentiván felől.

A településen mind a kis-, mind a középfeszültségű hálózat légvezetékes formában üzemel.

Az egyidejű villamos teljesítmény-szükséglet becsült nagysága- 5,5 kW/ telek energiaigény mellett a következő:

Meglévő lakóterületek /1292 telek/ energiaigénye:		7100 kW

Volt zártkertek /1370 telek/ energiaigénye:			7500 kW

Amerikai Iskola energiaigénye:				1000 kW

Lakóterületi fejlesztések /406 telek/ energiaigénye:		2200 kW

Összesen:							17800 kW

Kiemelkedően nagy teljesítménnyel üzemelő fogyasztó nincs.

A növekedést, a meglévő 20/04 kV-os transzformátor- állomások névleges teljesítményük növelésével, és új transzformátorok építésével, továbbá háttérfejlesztésekkel lehet biztosítani.

Közvilágítás

A meglévő kisfeszültségű hálózatokon elhelyezett közvilágítási lámpatesteket a felújítás során folyamatosan, az energiatakarékos lámpatestekkel kell kicserélni.

Hőenergia, a fűtési módok bemutatása

A községben a vezetékes gázhálózat kiépült, a lakások 70-80 %-a gázzal ellátott. A fejlesztési területek ellátása a meglévő hálózatról -Solymár felől- biztosítható.  A gázhálózatra való rákötések folyamatosan zajlanak a nagyközségben.

A község gázellátását két rendszer biztosítja.

A Solymár felől kiépült rendszert a TIGÁZ Rt., a főváros felől Adyligeten keresztül kiépült rendszert a FŐGÁZ Rt. üzemelteti.

A település lakossági és kommunális (közintézményi) fogyasztóinak hőellátása alapvetően, a TIGÁZ Rt. hálózatán érkező földgáz felhasználásával történik.

Nagykovácsi teljes területén kiépült a gázvezeték elosztóhálózat. A gázellátás a pilisvörösvári gázátadó állomásról történik. A nagyközépnyomású rendszer indulási pontja a Solymár belterületén lévő PEMÜ melletti csomópont.

A gázfogadó állomás KIPSZER SZN 50 típusú szekrényes gáznyomás szabályozó, Rombach típusú turbinás gázmérővel.

A nyomásszabályozótól indul a községi középnyomású elosztóhálózat. Erről csatlakoznak le a lakossági és közületi fogyasztók, melyeknél egyedi nyomásszabályozók vannak telepítve.

A vegyes tüzelés fennmaradását lakosság szociális helyzete is magyarázza, a földgáz fűtésre való áttérés jelentős költséget jelent a lakosság számára, amit a rosszabb szociális helyzetben lévő családok nem tudnak megfizetni.

Környezetbarát, megújuló energiaforrások kiaknázása

A település térségében megújuló energiaforrások – szél, víz, termikus, biomassza – csak korlátozottan állnak rendelkezésre. A napenergia hasznosítására sem ideálisak a feltételek, mivel a napsütéses órák száma kevés, a napenergiát hasznosító készülékek árai pedig nagyon drágák.

Jelentős energia megtakarítást eredményezhet, ha szervezett formában, központi pénzügyi alapok elnyerésével megkezdik az épületek nyílászáróinak és falainak hőszigetelését. Jelentősen javíthatja a lakosság komfortérzetét, ha a zöldterületek nagyságát jelentősen megnövelnék (út menti fásítás, parkosítás).

A szennyvíztisztító telepen keletkező szennyvíziszap úgynevezett energiaerdő telepítésére hasznosítható, az itt növő fát, faapríték, vagy biobrikett formájában vegyestüzelésű automata kazánokban lehet elégetni.

Javaslatok:

- Az energiapolitika egyik sarokpontját az energiahatékonyság növelése, az energia takarékosságfokozása, az irracionális energiafogyasztás visszaszorítása alkotja. Ennek gyakorlatban történő megvalósítása komplex feladatot jelent, hiszen a társadalmi tudatformálástól, az energiaforrások és energiatakarékos eljárások használatát elősegítő támogatási rendszeren át kiterjed a konkrét beruházások támogatásáig.

- Az Önkormányzati tulajdonú/kezelésű intézményeknél a Képviselőtestület gondoskodjon a korszerű energiatakarékos világítási rendszerek kialakításáról.

- A település dolgozzon ki hosszú távú koncepciót a meglévő földgázenergia – kapacitás minél jobb kihasználására. A gázhálózatra csatlakozott háztartások arányát növelje, ösztönözze.

- Támogassa a még fölgázzal ellátatlan ingatlanokon a gázközmű kiépítését.

- Az Önkormányzat pénzügyi lehetőségeihez mérten támogassa a lakosságot (pl.: kedvezményes kamatozású hitellel) a gázbevezetés megvalósításában.

- Az Önkormányzat dolgozzon ki és vezessen be egy olyan támogatási rendszert, amely az Önkormányzati ill. magántulajdonú lakások hőszigetelését segíti. Ehhez költségvetési forrásból származó támogatást is pályázzon meg.

- Újonnan beépítésre tervezett területeken az elektromos és hírközlési hálózatok földkábellel kell megvalósítani, a meglévő légvezetékeket fokozatosan földkábelre kell átépíteni.

- Javasolt az elektromos áramszolgáltatás fejlesztése (pl. faoszlopos hálózat betonoszloposra való cserélése, középfeszültségű burkolt vezetékek használata).

- Támogatásokkal ösztönözzék a megújuló energiaforrások kiaknázását (pl. napenergia)

- Esztétikai látvány növelése céljából virágtartók felhelyezése a villanyoszlopokra, transzformátorházak átépítése kompakt állomássá.

9. 	Zöldterület –gazdálkodás, táj- és természetvédelem

Nagykovácsi –földrajzi fekvéséből adódóan – zöldfelületi szempontból szinte ideális területen fekszik. Erdősült hegyek övezte völgybe települt község, egyes részeivel beágyazódva a természetes környezetbe. Domborzata igen változatos, meredek hegyoldalak váltakoznak mélyfekvésű területekkel.

A település zöldfelületi rendszerét alkotó elemek területi aránya és minősége dinamikus és karakteresen változik a településben.

A lakóterületek minőségi fejlesztése érdekében cél a lakóterületekhez kapcsolódó zöldterületek, a rekreációs célú közcélra használható egyéb zöldfelületek részarányának növelése, rendezettségük javítása, a berendezettségének és növényállományának fejlesztése, a rekreációt szolgáló funkciók bővítése. Az utcák fásítása, valamint a vízmosások és az Ördög-árok medrét kísérő fásítások fontos elemei a település zöldfelületi rendszerének, ezért fejlesztésük, gondozásuk fontos feladat.

Védett területek

A településsel közvetlen határos a Duna-Ipoly Nemzeti Park.

A település erdeinek jelentős hányada, valamint a mezőgazdasági területek egy része a 9/1978. OKTH határozat szerint a Budai Tájvédelmi Körzethez tartozóan országosan védett. Védendő tájhasználat a Tájvédelmi Körzethez tartozó erdők, az erdőkhöz kapcsolódó gyepek, tisztások, vadföldek fenntartása.

A 10.528 hektáros Budai Tájvédelmi Körzet a Budapestet északnyugatról övező, sok helyen mélyen a városba ékelődő, erdővel borított hegyvonulatot foglalja magába.

A Budai Tájvédelmi Körzethez tartozó erdő- és mezőgazdasági valamit egyéb (kivett) területek elsődleges rendeltetése a tájra jellemző felszíni formakincs, növény- és állatvilág, illetve tájkép tartós fennmaradásának biztosítása, védelme. A Tájvédelmi körzet Nagy-Szénás és Remete-hegyi területe fokozottan védett.

A Remete-hegy fehér, nagy tisztaságú dachseini mészkő tömegébe vágódott Remete-szurdok oldalában megfigyelhető kőzet vastagpados jellege. A szurdokban található barlangokban a kutatók páratlan régészeti és őslénytani leletanyagot találtak. A Remete-barlangból többek között hófajd, barlangi oroszlán, barlangi medve és barlangi hiéna csontmaradványai kerületek elő. A Remete-hegy védett növényei az apró nőszirom, a fürtös homokliliom, magyar lednek és az ősszel virágzó vetővirág.

A Szénások fokozottan védett területét a természetvédelem magas színvonala miatt Európa Diplomás területté nyilvánították, 1995-ben. A vidék alapkőzete, a triászkori dolomit igen változatos, gerincekkel, völgyekkel tagolt felszínt képez, amelyen üdébb és szárazabb tölgyerdők, karszt-bokorerdők, sztyepplejtők és sziklagyepek mozaikja jött létre.

Az itt fennmaradt növényegyedek fajtársaiktól elszigetelve önálló bennszülött fajjá válhatnak.

Leghíresebb közülük a pilisi len (Linum dolomiticum), amely az egész világon csak itt fordul elő, rokonai az Olimposz havasi régiójában élnek.

A védett területeken kívül értékes ökológiai folyosónak kell tekinteni az Ördög-árok medrét és a medret kísérő természet közeli állapotú vagy azzá tehető élőhelyeket.

Helyi védelem alatt áll a Kastélykert és a Nagykovácsi úton a Kastély melletti, Kossuth L. utcai vadgesztenye fasor.

Az Önkormányzat 7/2004. (III.05.)  számú Kt. rendelete foglalkozik Nagykovácsi helyi jelentőségű természeti területeinek és értékeinek védelméről.

Nagykovácsi erdőállománya

A meglévő erdők s települések karakterét, táji, tájképi és ökológia adottságait alapvetően meghatározó területfelhasználású területek. Az erdőállomány többnyire tölgyből, kőrisből és gyertyános fafajokból áll.

Az erdőterületek elsődleges rendeltetése: védelmi (védett és védőerdő)

A meglévő erdők a kijelölt turistautak használatával látogathatók. A Zsíros-hegyi tetőt és (a volt) menedékházat, emlékművet, valamint a Remete-hegyi barlangok területét az Országos Kéktúra útvonala érinti.

A település erdőterületeinek a faállomány kitermelésével járó gazdasági haszonvétele (gazdasági rendeltetésű erdő) másodlagos, alárendelt szerepű, a természetvédelem és az erdei turizmus érdekeivel szemben.

A gazdasági erdőben gazdálkodás folyik, melynek elsődleges célja az erdei termékek előállítása és hasznosítása. A gazdasági erdő területén csak a gazdálkodás számára szükséges építmények helyezhetők el.

Az állami tulajdonú erdőket a Pilisi Parkerdő Rt. Budakeszi és Budapesti Erdészete kezeli. A kezelésükben lévő Julianna major területét a Magyar Cserkész Szövetség bérli gyermek-táboroztatás céljára. A major környéki mezőgazdasági területek és az épületek a cserkésztábor vendégeit szolgálják. A tábor közműellátása részleges.

Natura 2000

Mivel a Pilisi medence települései természeti értékekben igen gazdagok, ezért fontos tudomást szerezni arról, hogy azzal hogy Magyarország 2004-ben az EU tagja lett, felvállalta azt is, hogy 2004-ig megteremti a Natura 2000 irányelveinek megfelelő feltételeket. A Natura 2000 hálózat ezeket a kiemelten fontos, természeti értékekben gazdag területeket rendezi szervezett keretek közé.

Az Európai Unió indítványozására jött létre a Natura 2000 program, amely a biológiai sokféleség csökkentésének megakadályozására irányul. Ezt a célt olyan védett területek hálózatával kívánja elérni, amelyek az egész kontinens szempontjából legjelentősebb, egyedi vagy veszélyeztetett fajokat és élőhelytípusokat őrzik.

Hazánk 2004-ben az Európai Unió tagja lett. Ez tette lehetővé Magyarország számára azt, hogy kijelölhette azokat a területeket, amelyeket a Natura 2000 hálózatba javasolna. Ezt a listát a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Természetvédelmi Hivatala állította össze.

Kiválasztás alapjául szolgáló jogszabályok:

- Madárvédelmi irányelv (1979)

- Élőhelyvédelmi Irányelv (1992)

Natura 2000 területek kijelölése:

- tagállamok jelölik ki a különleges madárvédelmi és természet-megőrzési területeket

- kizárólag szakmai szempontok figyelembevétele

- bizottság észrevételt tesz, ha a kijelölés hiányos

- országos, átfogó felmérések figyelembevétele

A Natura 2000 hálózathoz tartozás az érintett területek gazdái számára 2 dolgot jelent:

  - korlátozásokat az adott élőhely, illetve az ott előforduló fajok érdekében

  - uniós és kormányzati támogatásokat

Tehát fontos, hogy a gazdák a természetvédelmi előírásokat betartsák, és ennek megfelelően folytassák tevékenységüket.

A Natura 2000 hálózatnak köszönhetően Magyarországon a védett területek nagysága jelentősen meg fog emelkedni, az EU pedig rengeteg növény- és állatfajjal gazdagodik majd.

A Natura 2000 programvezetőjének tájékoztatása alapján, a NATURA 2000-es területek kijelölése várhatóan 2005. tavaszán megvalósul, melynek során ezeket a területeket hrsz. szám szerint ismertetni fogják Miniszteri Közleményben.

Köztemetők

A zöldterület-gazdálkodás kapcsán feltétlenül szólni kell a községben található köztemetőről is. A temető is egyfajta zöldterületi jelleggel bír, használata azonban egy meghatározott feladatot szolgál. Kialakítása szervesen kapcsolódik a település zöldfelületeihez, és a későbbiekben mint kegyeleti park – a megfelelő szintű fenntartással – szerepet kaphat a települési zöldterületek között.

A község területén a Sport utca sarkában található egy temető, mely várhatóan a közeljövőben betelik. Az Önkormányzat tervezi az új temető helyének kijelölését (a Telki út mellett vagy Tsz major feletti területen). A helyszan kijelölése előtt  egyeztetés szükséges és fontos a talajviszonyok vizsgálata, mely folyamatban van.

Sportpálya

A község területén (Sport utcában) található egy sportpálya, mely egy labdarúgó pályából és a hozzátartozó öltözőből áll. A pálya állapota megfelelő, karbantartott.

Javaslatok:

- Minőségben javítani kell a közparkok állapotán, növelendő a belterjesen gondozott területek aránya.

- A komfortérzet és levegőminőség javítása érdekében szükséges a zöldterület fejlesztés (utcafásítás, edényes növények kiültetése)

- Védett területek és épületek rendszeres karbantartása és gondozása

- A község területén további játszóterek, parkok kialakítását javasoljuk, a meglévők minőségi javítását.

- Fontos a község területén a rendszeres parlagfű irtása a közhasznúak bevonásával.

- Mind szélesebb körben be kell vonni a lakosságot környezetünk alakítása és védelme érdekében.

- Összefogva az egyéb érdekelt szervezetekkel, törekedni kell a természetvédelmi értékek további megőrzésére, ill. azok helyreállítására.

- A Natura 2000-es területek listájának megjelenése, azt a feladatot tűzi ki, hogy az eddig védelem alatt álló élőlényeket ettől kezdve fokozottabban védjük.

10. 	Rendkívüli környezetszennyezések (Havária)

A rendkívüli események bekövetkezése -egy település mindennapjaiban- jelentős feladatok elé állítja az elhárításban részt vevő és közreműködő szervezeteket. Az események jellegéből adódóan bizonyos mértékig fel lehet készülni a havária esetekre, és elhárításukra, de azok térbeni és időbeli jelentkezése összehangolt, szakszerű és célirányos cselekvést vár el a mentesítőktől.

A rendkívüli események minden esetben a lakosságot, valamint a természetes és épített környezetet is veszélyeztetik, így a problémával való foglalkozás elengedhetetlen.

A községet érintő rendkívüli események forrása lehet:

1.	Az egész települést katasztrófával fenyegető ipari nagyüzem a közigazgatási területen nem található.

2.	A szintkülönbségekből adódóan a nagyobb esőzések károkat okozhatnak belterületeken.

Az utóbbi években egyre gyakrabban jelentkező nyári „felhőszakadások” alkalmával nagy mennyiségű csapadékvíz elvezetését kell biztosítani, havária helyzet elkerülése érdekében a befogadók vizsgálata szükséges, valamint a hiányzó árokrendszer kiépítése és a meglévő elvezető árkok folyamatos karbantartása és felülvizsgálata.

A rendkívüli események minden esetben a lakosságot valamint a természetes és épített környezetet is veszélyeztetik, így a problémával való foglalkozás elengedhetetlen.

Javaslatok:

- A település dolgozzon ki védelmi tervet a területén esetleg bekövetkező haváriás esetek elhárítására.

- Szorgalmazza az illetékes üzemeltetőknél a haváriás eseményekre való felkészülés jelentőségét, és egyeztesse az elhárítás, mentesítés során végrehajtandó feladatokat.

- A tevékenységi engedélyek kiadása során térjen ki – szakhatósági hozzájárulások formájában – a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek ilyen irányú, speciális feladataira (jelenleg a község területén nincs „veszélyes” üzem), illetve e gazdálkodó egységek ellenőrzése alkalmával – az illetékes hatóságok bevonásával – térjen ki a tevékenységi engedélyben foglaltak szigorú betartatására.

- Az Önkormányzat erősítse az együttműködést a tárgyban érdekelt szervezetekkel, és a szomszédos Önkormányzatokkal és a helyi civil tűzoltókkal (pl. kármentesítési anyagok, védőfelszerelések biztosítása).

- Közösen a veszélyes tevékenységet folytató üzemekkel valamint a szomszédos Önkormányzatokkal – hosszú távon - teremtse meg az anyagi, személyi és technikai feltételeit egy korszerű és minden igényt kielégítő katasztrófa elhárító bázis létrehozásának (pl.: tűzoltóraktár területén kármentesítési anyagok, védőfelszerelések biztosítsa).

11. 	Időszaki lakossági tájékoztatás, környezeti nevelés

Lakossági tájékoztatás

A környezetvédelméről szóló 1995. LIII. tv. meghatározza a települési Önkormányzatok környezetvédelmi feladatait. Többek között rögzíti, hogy az Önkormányzat a környezetvédelme érdekében:

- biztosítsa a környezet védelmét szolgáló törvények végrehajtását, ellátja a hatáskörébe utalt hatósági feladatokat,

- a település rendezési tervével összhangban az illetékességi területére önálló környezetvédelmi programot dolgoz ki, amelyet a képviselő-testület hagy jóvá-,

- együttműködik a környezetvédelmi feladatot ellátó egyéb hatóságokkal, Önkormányzatokkal, társadalmi szervezetekkel,

- elemzi és értékeli a környezet állapotát - az illetékességi területén- és arról szükség szerint, de legalább évente egyszer tájékoztatja a lakosságot.

A fentieket deklarálja a törvény együttműködéséről szóló része is, mely kimondja, hogy „az állami szervek, a helyi Önkormányzatok, a természetes személyek és szervezetek, valamint más intézmények együttműködni kötelesek a környezet védelmében”. Ezt az alapelvet a program összeállításánál, végrehajtásánál, ill. a polgármesteri lakossági tájékoztatás alkalmával is figyelembe kell venni.

A fentieket összegezve a polgármester által tartott lakossági tájékoztatás középpontjában a különböző szervezetekkel egyeztetett, a képviselő-testület által elfogadott, folyamatosan felülvizsgált és korszerűsített Környezetvédelmi Program kell, hogy szerepeljen a végrehajtására tett intézkedésekkel, azok eredményeivel, a környezet- az előzőek eredményeként is kialakult- állapotával és az elmúlt időszakban bekövetkezett változásaival egyetemben.

A beszámoló továbbá térjen ki arra is, hogy milyen intézkedések történtek a lakossági bejelentésekkel, milyen szankciókat alkalmazott a testület (a polgármester ill. a jegyző) a szabályokat és a rendeleteket megsértőkkel, károsítókkal szemben. Végezetül tartalmaznia kell az Önkormányzat tervezett intézkedéseit, a további feladatait, célkitűzéseit.

Környezeti nevelés, oktatás

A település általános iskolája a Kossuth Lajos út 101. alatt működik. A 12 tantermes általános iskolában 15 tanulócsoportban, 300 diák tanul. Tornateremmel és sportudvarral rendelkezik.

A településen három óvoda működik, melyből kettő önkormányzati finanszírozású, a harmadik alapítvány által finanszírozott.

A környezeti nevelést már óvodai szinten el kell kezdeni és a fejlődés minden szakaszában kiemelt jelentőséggel kell oktatni a környezetvédelmet.

V.	A környezeti elemekre vonatkozó elérni kívánt célok, célállapotok összefoglalása,

operatív programok

A környezeti problémák adott településre vonatkozó sajátosságainak feltárása az, amire az egész tervezési folyamat épülhet. Így első lépcsőben a település környezeti állapotát ismertettük, majd a helyzetértékelés után minden fejezet végén javaslatokat fogalmaztunk meg.

A környezeti elemekre vonatkozó elérni kívánt célokat, célállapotokat ezek alapján határoztuk meg. A célkitűzések megvalósításának tudományos, kulturális, szociális, gazdasági elemei egyaránt vannak, illetve rövid-, közép- és hosszú távú célokat egyaránt tartalmaz.

A célállapotok kijelölése és tisztázása önmagában nem jelent értéksorrendet, ezért prioritásokat szükséges kialakítani.

A prioritást élvező célokat az önkormányzattal egyeztetve jelöltük ki.

Ezek alapján prioritást élvez:

    - Hulladékgazdálkodási tervben foglalt feladatok megvalósítása

    - Szennyvízcsatorna-hálózatra csatlakozás növelése

    - Csapadékvíz-elvezető hiányzó árkok kiépítése

    - Természeti környezet megőrzése

    - Szemléletformálás, környezeti nevelés

    - Hiányzó helyi rendelkezések és szabályok megalkotása

A következőkben a célokat, a célállapotokat foglaljuk össze, konkrét operatív programokkal és forrásigényük megjelölésével.

Ki kell hangsúlyoznunk, hogy a program a nyitott tervezés keretében készült, a jövőben az általa nyújtott keretek között dinamikusan módosulhat, változhat.

1.	Hulladékgazdálkodás

1.1	Térségi  Hulladékgazdálkodási tervekben szereplő célok megvalósításának elősegítése

Cél

Zöld Övezet Környezetvédelmi Vállalkozás (3000 Hatvan, Bimbó u. 6.) által elkészített térségi hulladékgazdálkodási terv településre vonatkozó feladatainak elősegítése, megvalósítása.

Operatív lépések

- Pályázati lehetőségek keresése a forrás előteremtésére

- Hulladékgazdálkodási tervben szereplő célok megvalósítása az abban szereplő ütemezésnek megfelelően

- A megvalósult célok folyamatos fenntartása, ellenőrzése

Monitoring, indikátor:

- Célok megvalósulnak. Pl.: szelektív hulladékgyűjtés bevezetésre kerül……stb.

Program koordinátora és felelőse: önkormányzat részéről kijelölt személy vagy külső cég

Ütemterv:

| Operatív lépések | Ütemezés |
| --- | --- |
|  | 2005. év | 2006. év | 2007. év |
|  | 1. negyedév | 2. negyedév | 3. negyedév | 4. negyedév | 1. negyedév | 2. negyedév | 3. negyedév | 4. negyedév | 1. negyedév | 2. negyedév | 3. negyedév | 4. negyedév |
| Pályázati lehetőségek keresése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tervben szereplő célok megvalósítása, az elfogadott ütemezés szerint: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A megvalósítás forrásigénye (MFt): | 40-100 |
| Forráslehetőség: | Ágazati forrás: KVVM, Nemzeti Fejlesztési terv: KIOP, AVOP, ROP Megyei és Regionális fejlesztési források (pl.: KÖVICE) Lakossági és gazdasági szereplők Települési önkormányzatok hozzájárulásai |

1.2	Szelektív hulladékgyűjtés szervezése

Cél

A településen jelenleg nem megoldott a szelektív hulladékgyűjtés, ezért azt fokozatosan be kell vezetni. A rendszer kialakítása érdekében hulladékszigeteket, vagy hulladékudvarokat kell létesíteni 2008. év végéig.  Az Önkormányzat a közszolgáltatást végző céggel közösen tervezi a közeljövőben, hogy pályázatot nyújt be 5 db szelektív hulladékgyűjtő sziget kialakítására és korszerűbb hulladékgyűjtő edényzet beszerzésére.

Operatív lépések

- lakossági felmérés az igényekről, ipari feldolgozó kapacitás felmérése

- a hulladékudvarok, illetve hulladékszigetek helyszíneinek megválasztása

- a jelenleg kommunális hulladékbegyűjtést végző cég vagy versenyeztetett cég  bevonásával a szelektív gyűjtés megszervezése

- hulladékszigetek vagy hulladékudvarok létrehozása ( forráslehetőségek függvényében), illetve a gyűjtőudvaroktól távol eső lakosok részére gyűjtőnapokon keresztül lehet szervezni a hulladékok elszállítását

- lakossági tájékoztatás

- megvalósítás

Monitoring, indikátorok:

- Hulladékudvarok, szigetek száma, szelektíven gyűjtött hulladékfajták száma, gyűjtött mennyiségek / év,   Évenkénti beszámolók

Program koordinátora és felelőse: önkormányzat részéről kijelölt személy vagy külső cég

Ütemezés

| Operatív lépések | Ütemezés |
| --- | --- |
|  | 2005. év | 2006. év | 2007-2010. év |
|  | 1. negyedév | 2. negyedév | 3. negyedév | 4. negyedév | 1. negyedév | 2. negyedév | 3. negyedév | 4. negyedév |  |
| Lakossági igények felmérése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Feldolgozó kapacitások felmérése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Helyszínek megválasztása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A szelektív gyűjtés megszervezése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hulladékszigetek létrehozása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lakossági tájékoztatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A megvalósítás forrásigénye (MFt): | 10-40 |
| Forráslehetőség: | Ágazati forrás: KVVM, Nemzeti Fejlesztési terv: KIOP, AVOP, ROP Megyei és Regionális fejlesztési források (pl.: KÖVICE) Lakossági és gazdasági szereplők Települési önkormányzatok hozzájárulásai |
| Önerő (%): | 20-50% |

1.3	Bio (szerves) hulladék lakossági komposztálásának elősegítése

Cél

A lerakott hulladék szerves anyag tartalmát folyamatosan csökkenteni kell.

( Lsd. 2000. évi XLVII. tv.56§.)

A cél megvalósítása érdekében a kiskerti komposztálás támogatásának rendszerét kell kiépíteni.

Operatív lépések

- Lakossági igényfelmérés pl. települési, közös eszközbeszerzésre vonatkozóan (aprító, komposztálóláda stb.)

- Forráslehetőségek kutatása

- Beszerzés pl. gyártótól

Monitoring, indikátorok:

- Lakossági felmérés

- Eszközbeszerzés ( db szám)

Program koordinátora és felelőse: önkormányzat részéről kijelölt személy vagy külső cég

Ütemezés

| Operatív lépések | Ütemezés |
| --- | --- |
|  | 2005. év | 2006. év | 2007-2010. év |
|  | 1. negyedév | 2. negyedév | 3. negyedév | 4. negyedév | 1. negyedév | 2. negyedév | 3. negyedév | 4. negyedév |  |
| Lakossági igényfelmérés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Forráslehetőségek kutatása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eszközbeszerzés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A megvalósítás forrásigénye (MFt): | 5-10 |
| Forráslehetőség: | Ágazati forrás: KVVM, Nemzeti Fejlesztési terv: KIOP, AVOP, ROP Megyei és Regionális fejlesztési források (pl.: KÖVICE) Lakossági és gazdasági szereplők Települési önkormányzatok hozzájárulásai |
| Önerő (%): | 20-50 % |

1.4. Hulladéklerakó felülvizsgálata és rekultivációja

Cél

A település hulladéklerakójának majdani lezárása, utógondozása. A hulladéklerakó minősítése és környezetvédelmi felülvizsgálata, rekultivációs tervének elkészítése és a rekultiváció elvégzése, szem előtt tartva a tájba illeszkedés megoldását.

Az esetleges környezetszennyezésről a Környezetvédelmi Felügyelőséget értesíteni kell.

Operatív lépések

- Pályázati lehetőség kutatása a forrás biztosításához

- Környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzése, szennyeződés megállapítása

- Szakértők bevonása, rekultivációs terv elkészítése

- Rekultiváció, tájba illesztés

Monitoring, indikátorok:

- Felülvizsgálati dokumentáció

- Rekultivációs terv dokumentáció

- Rekultiváció kivitelezése

Program koordinátora és felelőse: önkormányzat részéről kijelölt személy vagy külső cég

Ütemezés

| Operatív lépések | Ütemezés |
| --- | --- |
|  | 2005. év | 2006. év | 2007. év |
|  | 1. negyedév | 2. negyedév | 3. negyedév | 4. negyedév | 1. negyedév | 2. negyedév | 3. negyedév | 4. negyedév | 1. negyedév | 2. negyedév | 3. negyedév | 4. negyedév |
| Pályázati lehetőség, pályázat elkészítése, forrás biztosítás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rekultivációs terv elkészítése előtt felülvizsgálat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rekultivációs terv elkészítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rekultiváció kivitelezése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A megvalósítás forrásigénye (MFt): | 3-3,5 |
| Forráslehetőség: | Ágazati forrás: KVVM, Nemzeti Fejlesztési terv: KIOP, AVOP, ROP Megyei és Regionális fejlesztési források (pl.: KÖVICE) Lakossági és gazdasági szereplők Települési önkormányzatok hozzájárulásai |

2.	Szennyvízelvezetés,  -tisztítás és  -elhelyezés

2.1	A szennyvízcsatorna-hálózatra csatlakozó háztartások számának növelése

Cél

2010. december 31-ig a településen a rákötött háztartások arányának 100%-ra való növelése a már kiépült csatornahálózatra.

A cél elérése érdekében a lakosság rákötési hajlandóságának növelését kell elérni.

Operatív lépések

- Tanulmánykészítés: különböző motiválási eszközök alkalmazásának hatékonysága.

- Forráslehetőségek felmérése

- Hálózati rákötések kivitelezése

A motiválás eszközei lehetnek például:

- lakosságnak tájékoztató, akciós akna vásárlási lehetőség

- az önkormányzat számon kérheti a közműpótlókból szippantott szennyvíz elhelyezésének megoldását (a fogyasztott vezetékes víz mennyisége alapján),

- a rákötés kiépítési költségeinek támogatása,

- bekötési terv elkészítése,

- bekötési munkálatok ingyenes szakfelügyeletének biztosítása a szolgáltató által,

- kedvezményes hitelfelvétel.

Monitoring

- a közművesített területen élők számának növekedése, a közműolló szűkülése;

- az újonnan épült bekötőcsatorna hálózat hossza;

- az összes keletkezett szennyvízből a tisztított szennyvíz arányának javulása;

- lakosság ellátottságának javulása, életminőségének emelkedése;

- környezeti állapot további romlásának megakadályozása, késleltetése: főként a talaj és talajvizek (mind sekély, mind rétegvizek, különös tekintettel a sérülékeny vízbázisok területén), illetve a felszíni vizek minőségének változásán keresztül mérhető, amennyiben az egyéb szennyező hatások kiszűrése megoldható.

Program koordinátora és felelőse: önkormányzat részéről kijelölt személy vagy külső cég

Duna Menti Regionális Vízmű Rt.-vel (Szolgáltató) szorosan együttműködve.

Ütemterv

| Operatív lépések | Ütemezés |
| --- | --- |
|  | 2005. év | 2006. év | 2007-2010. év |
|  | 1. negyedév | 2. negyedév | 3. negyedév | 4. negyedév | 1. negyedév | 2. negyedév | 3. negyedév | 4. negyedév |  |
| Motivációs tanulmány |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Forráslehetőségek feltárása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rákötés (95%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rákötés (100%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A megvalósítás forrásigénye (mFt): | 15-30 |
| Forráslehetőség: | Ágazati forrás: KVVM, Nemzeti Fejlesztési terv: KIOP, AVOP, ROP Megyei és Regionális fejlesztési források (pl.: KÖVICE) Lakossági és gazdasági szereplők Kedvezményes hitelek |

3.	Csapadékvíz elvezetés

3.1.	Hiányzó árokrendszer kiépítése

Cél

Nagy mennyiségű csapadék biztonságos elvezetésének megoldása, burkolt nyílt árokrendszer megtervezése és kiépítése. Közterületek, közúthálózat minőségi állapotának megóvása és belvízkárok megelőzése.

Operatív lépések

- Település felmérése

- Terv készítés, kalkulációk

- Pályázati források megszerzése

- Árokrendszer kiépítése

Monitoring, indikátorok:

- Tervdokumentáció elkészülte

- Árokrendszer megépülése

Program koordinátora és felelőse: önkormányzat részéről kijelölt személy vagy külső cég

Ütemezés

| Operatív lépések | Ütemezés |
| --- | --- |
|  | 2005. év | 2006. év | 2007-2010. év |
|  | 1. negyedév | 2. negyedév | 3. negyedév | 4. negyedév | 1. negyedév | 2. negyedév | 3. negyedév | 4. negyedév |  |
| Település felmérése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pályázati források keresése, pályázatkészítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vízelvezetési tervek elkészítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kivitelezés, árkok kiépítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A megvalósítás forrásigénye (MFt): | 100-400 |
| Forráslehetőség: | Ágazati forrás: KVVM, Nemzeti Fejlesztési terv: KIOP, AVOP, ROP Megyei és Regionális fejlesztési források (pl.: KÖVICE) Lakossági és gazdasági szereplők Többcélú kistérség támogatása Települési önkormányzatok hozzájárulásai |

3.2,	Patakmeder tisztítás, kotrás

Cél

Feliszapolódás megszüntetése, összegyűlt hordalékok eltávolítása ezáltal biztosítva nagy mennyiségű csapadék biztonságos elvezetését. Belvíz- és árvízveszély csökkentése. Közvetett módon a patak vízminőségének javítása, valamint a patakmeder flórájának és faunájának fenntartása. A patakmeder kotrás szükségességét előzetesen egyeztetni szükséges az illetékes Vízügyi Igazgatósággal és az illetékes Nemzeti Parkkal.

Operatív lépések

- Pályázati lehetőség kutatása a forrás biztosításához, pályázatírás

- Mederkotrás

Monitoring, indikátorok:

- Munka kivitelezése

Program koordinátora és felelőse: önkormányzat részéről kijelölt személy vagy külső cég

Ütemezés

| Operatív lépések | Ütemezés |
| --- | --- |
|  | 2005. év | 2006. év | 2007. év |
|  | 1. negyedév | 2. negyedév | 3. negyedév | 4. negyedév | 1. negyedév | 2. negyedév | 3. negyedév | 4. negyedév | 1. negyedév | 2. negyedév | 3. negyedév | 4. negyedév |
| Pályázati lehetőség felkutatása, pályázatírás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Munka kivitelezése a helyi munkanélküliek bevonásával |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A megvalósítás forrásigénye (MFt): | 10-30 |
| Forráslehetőség: | Ágazati forrás: KVVM, Nemzeti Fejlesztési terv: KIOP, AVOP, ROP Megyei és Regionális fejlesztési források (pl.: KÖVICE) Lakossági és gazdasági szereplők Többcélú kistérség támogatása Települési önkormányzatok hozzájárulásais |

4.	Levegőminőség javítása

4.1.	Szilárd, minőségileg jobb burkolatú utak arányának növelése

Cél

Az önkormányzatok kezelésében lévő utakat szilárd és jobb minőségű burkolattal kell ellátni.

Operatív lépések

- A burkolási munkában bevont utak meghatározása.

- Forráslehetőségek feltérképezése, pályázatírás

- A kivitelezési munkálatok pályázatának kiírása.

- Kivitelezés.

Monitoring, indikátorok:

- Burkolt utak aránya

- Évenkénti beszámolók

Program koordinátora és felelőse: önkormányzat részéről kijelölt személy vagy külső cég

Ütemezés

| Operatív lépések | Ütemezés |
| --- | --- |
|  | 2005. év | 2006. év | 2007-2010. év |
|  | 1. negyedév | 2. negyedév | 3. negyedév | 4. negyedév | 1. negyedév | 2. negyedév | 3. negyedév | 4. negyedév |  |
| A burkolási munkába bevont utak kijelölése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pályázatírás és Pályázatkiírás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Megvalósítás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A megvalósítás forrásigénye (MFt): | 10-15 M / km |
| Forráslehetőség: | Ágazati forrás: KVVM, Nemzeti Fejlesztési terv: KIOP, AVOP, ROP Megyei és Regionális fejlesztési források (pl.: KÖVICE) Lakossági és gazdasági szereplők Többcélú kistérség támogatása Települési önkormányzatok hozzájárulásai CÉDE : önkormányzati tulajdonú települési belterületi, valamint a kommunális létesítményeket bekötõ- és összekötõ utak, belterületi hidak, belterületi járda, kerékpárút kiépítése, felújítása |
| Önerő (%): | 30 %-50 % |

4.2.	A lakossági gázbekötések arányának növelése

Cél

A fűtésből származó levegőszennyezés mértékének csökkentése, a lakossági vegyes tüzelés arányának minimálisra csökkentése. A lakossági gázbekötöttség aránya 2008-ra érje el a 98%-ot. Az egyedi gázbekötések legfőbb akadálya a forráshiány illetve a lakosság motiváltságának hiánya. A lakossági gázbekötések ösztönzése érdekében egy kedvező banki hitelkonstrukcióra és egy engedményezési szerződésre van szükség a gázmű társulat és a lakosság között, amelyek segítségével a háztartások több év alatt törlesztik a bekötés bank által fedezett költségeit.

Operatív lépések

- Lakossági igény (érdeklődés egy ilyen jellegű rendszer iránt) felmérése.

- Kedvező konstrukciót kínáló bank kiválasztása, részletek egyeztetése.

- Gázrákötések kivitelezése

Monitoring, indikátorok

- adatbázis a lakossági igényekről

- engedményezési szerződés feltételei és körülményei ismertek; szerződés megkötése

- gázhálózatra való rákötöttség aránya

Program koordinátora és felelőse: önkormányzat részéről kijelölt személy vagy külső cég

Ütemterv

| Operatív lépések | Ütemezés |
| --- | --- |
|  | 2005. év | 2006. év | 2007-2010. év |
|  | 1. negyedév | 2. negyedév | 3. negyedév | 4. negyedév | 1. negyedév | 2. negyedév | 3. negyedév | 4. negyedév |  |
| Lakossági motiváló rendszer kidolgozása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gázrákötések elérik a 100 %-ot |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A megvalósítás forrásigénye (MFt): | 20-100 |
| Forráslehetőség: | Ágazati forrás: KVVM, Nemzeti Fejlesztési terv: KIOP, AVOP, ROP Megyei és Regionális fejlesztési források (pl.: KÖVICE) Lakossági és gazdasági szereplők Többcélú kistérség támogatása Települési önkormányzatok hozzájárulásai Kedvezményes hitelkonstrukciók |
| Önerő (%): | 50-70% |

4.3.	Lakossági parlagfű irtó akciók szervezése

Cél

A pollenallergiás panaszok gyakoriságának illetve kialakulásuk veszélyének csökkentése. A parlagfű (Ambrosia elatior) észak-amerikai jövevényfaj, amely bolygatott területeken tömeges lehet. Virágzása július első felétől október elejéig tart, irritációt könnyen kiváltó pollenjét nagyobb tömegben termeli, mint a fűfélék együttvéve. A pollentermelés megakadályozásának hatékony és környezetbarát módja a települések környezetében a művelés alatt nem álló, frissen felhagyott területek rendszeres parlagfű-mentesítése kézi gyomlálással, a virágzás megkezdése előtti időszakban. A gyűjtés megszervezéséhez szükséges felmérni a potenciális parlagfű-termőhelyeket, majd az akció időpontjáról, helyszínéről célszerű tájékoztató szórólapokat készíttetni, amely fontos információkat is tartalmazhat a parlagfűről, illetve útmutatást adhat a növény felismeréséhez.

Operatív lépések

- Parlagfű-termőhelyek felmérése (minden évben; potenciális termőhelyek is)

- A gyűjtőakció(k) megszervezése

- Lakossági tájékoztató anyag (szórólap) készíttetése

- Gyűjtés (helyi munkanélküliek bevonása)

Monitoring, indikátorok:

- Éves parlagfüves terület-kataszter

- Szórólapok, a felmért parlagfüves területeken a virágzó parlagfű mennyiségének csökkenése, pollenallergiás panaszok számának csökkenése

Program koordinátora és felelőse: önkormányzat részéről kijelölt személy

Ütemterv

| Operatív lépések | Ütemezés |
| --- | --- |
|  | 2005. év | 2006. év | 2007. év |
|  | Április | Május | Június | Július | Április | Május | Június | Július | Április | Május | Június | Július |
| Parlagfű termőhelyek felmérése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gyűjtőakció szervezése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szórólap készítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gyűjtés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A megvalósítás forrásigénye (eFt): | évente 300-500 |
| Forráslehetőség: | Ágazati forrás: KVVM,Megyei és Regionális fejlesztési források |
| Önerő (%): | 10% |

##### 5.	Talaj- és talajvíz védelem

5.1. Környezetkímélő mezőgazdasági művelési módok elterjesztése

Cél

Mezőgazdasági eredetű környezeti terhelés csökkentése. A jelenlegi gyakorlat szerint folytatott mezőgazdasági művelési módok jelentősen terhelik a talajt és a talajvizet. Számos a fent említett környezeti elemeket kímélő művelési mód ismert mind a hazai, mind a nemzetközi gyakorlatból. Az említett gyakorlatokat a gazdákkal ismertetve a mezőgazdaság okozta környezeti terhelés csökken.

Operatív lépések

- A mezőgazdasági művelési módok felmérése a település területén.

- Az alkalmazott művelési módokat kiváltó, környezetkímélő művelési módokat bemutató tanulmány készítése. A környezetkímélő művelési módok bemutatása a helyi gazdáknak.

- A gazdáknak évente egyszeri tájékoztatás (lehetőleg a téli hónapokban) az újonnan megismert környezetkímélő mezőgazdasági művelési módokról, illetve lehetőség biztosítása az egymás közötti tapasztalatcserére.

Monitoring, indikátorok:

- A felmérés elkészül, a tanulmány elkészül.

- A környezetkímélő mezőgazdasági módokat alkalmazó gazdák aránya nő.

- Az évenkénti tájékoztatón megjelent gazdák aránya nő.

Program koordinátora és felelőse: önkormányzat részéről kijelölt személy, falugazdász

Ütemterv

| Operatív lépések | Ütemezés |
| --- | --- |
|  | 2005. év | 2006. év | 2007-2010. év |
|  | 1. negyedév | 2. negyedév | 3. negyedév | 4. negyedév | 1. negyedév | 2. negyedév | 3. negyedév | 4. negyedév |  |
| Művelési módok felmérése, tanulmány készítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Művelési módok bemutatása a helyi gazdáknak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tájékoztatás a gazdáknak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A megvalósítás forrásigénye (MFt): | 5-20 |
| Forráslehetőség: | Ágazati forrás: KVVM, Nemzeti Fejlesztési terv: KIOP, AVOP, ROP Megyei és Regionális fejlesztési források (pl.: KÖVICE) |
| Önerő (%): | 10-50% |

5.2	Irányelvek kidolgozása a mezőgazdasági műtrágya- és növényvédőszer használat szabályozására

Cél

A kistérség felszíni és felszín alatti vizeit érintő diffúz szennyezések visszaszorítása, a vízminőségi paraméterek javítása. A diffúz szennyezések legfontosabb forrása a mezőgazdaság. A víztereket a társulás területén érő diffúz szennyezések mértéke nem ismert pontosan, de általában minden mezőgazdasági területre jellemző. A mezőgazdasági eredetű diffúz szennyezések visszaszorítása érdekében a földművelésben használt növényvédőszerek és műtrágyák felhasználására célszerű irányelveket kidolgozni. Ehhez szükség van a művelt területek talajadottságainak pontos ismeretére, amihez az információ legfőbb forrása a Növényegészségügyi és Talajvédelmi Állomás. Ezzel együtt fel kell mérni a gazdálkodók vegyszer- és műtrágyafelhasználási igényeit és lehetőségeit, amiben a falugazdászok közreműködése jelentős segítség lehet.

Operatív lépések

- talajérzékenység vizsgálatok eredményeinek beszerzése, a kemizáció és műtrágyahasználat lehetőségeinek értékelése

- termelői gyakorlatok és igények felmérése

- társulási szintű felhasználói irányelvek kidolgozása

#### Monitoring, indikátorok:

- Társulási adatbázis a művelt földterületek talajadottságairól

- Információbázis nagysága a termelői gyakorlatokról és igényekről

- Társulási irányelvek a termelők részére

Program koordinátora és felelőse: önkormányzat részéről kijelölt személy, falugazdász

Ütemterv

| Operatív lépések | Ütemezés |
| --- | --- |
|  | 2005. év | 2006. év | 2007-2010. év |
|  | 1. negyedév | 2. negyedév | 3. negyedév | 4. negyedév | 1. negyedév | 2. negyedév | 3. negyedév | 4. negyedév | 1. negyedév | 2. negyedév | 3. negyedév | 4. negyedév |
| Talajadottságok értékelése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Termelői gyakorlatok és igények felmérése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Irányelvek kidolgozása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A megvalósítás forrásigénye (MFt): | 10-15 |
| Forráslehetőség: | Ágazati forrás: KVVM, Nemzeti Fejlesztési terv: KIOP, AVOP, ROP Megyei és Regionális fejlesztési források (pl.: KÖVICE) |
| Önerő (%): | 10%-20 % |

6.	Energiagazdálkodás

6.1.	Közintézményi energiafelhasználás csökkentése

Cél

A közintézmények energiafelhasználásának csökkentése.

A közintézmények energiafelhasználása jelentősen csökkenthető korszerűsítési programok végrehajtásával. A beruházással fajlagosan sok energia takarítható meg (a megtérülési idő rövidebb), mivel egy-egy közintézmény energiafelhasználása nagy, illetve a szükséges berendezések beszerzése fajlagosan olcsóbb több közintézmény együttes korszerűsítése esetén. Világítástechnikai korszerűsítés esetén az áramszolgáltató is bevonható a programba a megfelelő finanszírozási konstrukció kialakításával (a korszerűsítést az áramszolgáltató térítésmentesen elvégzi a további üzemeltetés fejében). A program keretein belül az alábbi korszerűsítések végrehajtása lehetséges:

Hőszigetelés terén:

Termoüveg beépítése

Nyílászáró tömítés

Külső hőszigetelő vakolat alkalmazása

Tetőszigetelés elvégzése

Panelszigetelés

Fűtéstechnika terén:

Cirkokazán alkalmazása

Csőszigetelés elvégzése

Biogázhasznosító létesítése

Fűtőelem-korszerűsítés

Vízmelegítés/vízgazdálkodás terén:

Kombicirko alkalmazása

Korszerű vízmelegítők használata

Víztakarékos csaptelepek beépítése

Esővíz hasznosítás

Elektromos áram:

Világítótestek korszerűsítése (pl.: energiatakarékos izzók)

Időkapcsolók alkalmazása

Mozgásérzékelők alkalmazása

Nagyfogyasztók cseréi

Vízkőtelenítés (kazánok, bojlerek és általában minden vízmelegítő esetében)

Operatív lépések

- Közintézmények megkeresése, az energiatakarékossági lehetőségek felmérése

- A felmérés alapján megállapított korszerűsítési munkálatokhoz szükséges berendezések (izzók, nyílászárók, stb.) gyártóinak, illetve az áramszolgáltató megkeresése

- A korszerűsítési munkálatok elvégzése

Monitoring, indikátorok:

- Az egyes közintézmények korszerűsítési igényeit tartalmazó dokumentum elészül

- A korszerűsítési munkálatokhoz szükséges berendezések (izzók, nyílászárók, stb.) gyártóinak és az áramszolgáltató megkeresése megtörtént-e.

- A korszerűsítési munkálatok elkészültek-e.

Program koordinátora és felelőse: önkormányzat részéről kijelölt személy, együttműködve a kistérségi irodával.

Ütemterv

| Operatív lépések | Ütemezés |
| --- | --- |
|  | 2005. év | 2006. év | 2007-2010. év |
|  | 1. negyedév | 2. negyedév | 3. negyedév | 4. negyedév | 1. negyedév | 2. negyedév | 3. negyedév | 4. negyedév |  |
| Energiatakarékossági lehetőségek felmérése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gyártók. áramszolgáltató megkeresése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A korszerűsítési munkálatok elvégzése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A megvalósítás forrásigénye (MFt): | Nem ismert, fel kell mérni. Becslés alapján: 200-500 |
| Forráslehetőség: | Ágazati forrás: KVVM, Nemzeti Fejlesztési terv: KIOP, AVOP, ROP Megyei és Regionális fejlesztési források (pl.: KÖVICE) Lakossági és gazdasági szereplők Többcélú kistérség támogatása Települési önkormányzatok hozzájárulásai Kedvezményes hitelkonstrukciók |
| Önerő (%): | 30-40% |

6.2.	Lakossági tájékoztatás az energiatakarékossági lehetőségekről

Cél

A lakosság energiatakarékossági ismereteinek növelése. A cél elérése érdekében a legfontosabb a lakossági környezettudatosság fejlesztése, az energiatakarékos fogyasztói szokások erősítése. Ennek előnye, hogy új energiatakarékos eszközök beszerzését a lakosság részéről nem igényli, de betartásával viszonylag nagy energia mennyiség takarítható meg. A lakossági környezettudatosság fejlesztése kiadványokon keresztül történhet. A Kiadvány tartalma lehet például:

Fűtési szokások változtatása (csak azt a részt fűtjük intenzíven, ahol sokat tartózkodunk, egészséges hőmérséklet-, és páratartomány bemutatása)

Háztartási gépek takarékos használata (mosógép elindítása csak telerakva, a mosógép gyártója által előírtak betartása, mosogatógép takarékos használata, hűtőgép elhelyezése, megfelelő légrés, mikrosütő, gázsütő energiafelhasználása)

Lakóházak körül megfelelő növényzet ültetése (É-i oldalra örökzöldek, amik felfogják a szelet a D-i oldalra lombhullató fák, amelyek nyáron árnyékot adnak télen pedig átengedik a napfényt), stb.

Operatív lépések

Energiatakarékossági ismereteket tartalmazó anyag összeállítása a közüzemeltetők bevonásával

Az energiatakarékossági ismereteket tartalmazó szórólapok elkészítése és terjesztése

Monitoring, indikátorok:

Az anyag elkészül, szórólapok kiosztásra kerülnek

Program koordinátora és felelőse: önkormányzat részéről kijelölt személy, együttműködve a kistérségi irodával.

Ütemterv

| Operatív lépések | Ütemezés |
| --- | --- |
|  | 2005. év | 2006. év | 2007-2010. év |
|  | 1. negyedév | 2. negyedév | 3. negyedév | 4. negyedév | 1. negyedév | 2. negyedév | 3. negyedév | 4. negyedév |  |
| Energiatakarékossági ismereteket tartalmazó anyag összeállítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szórólapok elkészítése és terjesztése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A megvalósítás forrásigénye (MFt): | 0,5-1 |
| Forráslehetőség: | Ágazati forrás: KVVM, Megyei és Regionális fejlesztési források (pl.: KÖVICE), Lakossági és gazdasági szereplők, Nemzeti Civil Alap |
| Önerő (%): | 10-50% |

7.	A természeti környezet megőrzése

7.1	Természeti érték leltár létrehozása, NATURA 2000 program helyi szintű megvalósítása

Cél

A település természeti sokféleségének megőrzése; a Duna-Ipoly Nemzeti Parkkal való együttműködés javítása. A természeti értékek feltárásában szükséges és hasznos a Duna-Ipoly Nemzeti Park szakembereivel való együttműködés. Ha nem is teljes mértékben (ld. adatvédelem), de a természeti értékek felméréseinek eredményei az önkormányzatok számára hozzáférhetőek a nemzeti park igazgatóságánál. Az elkészülő önkormányzati adatbázis, vagy természeti érték leltár alapján a későbbiekben is nyomon követhetőek a természetközeli területek állapotváltozásai. A felmérések eredményeiről (a településen található értékekről) célszerű kiadványt készíteni, mivel egyes természeti értékek szélesebb körű megismertetése a lakossággal elősegítheti azok hosszú távú fennmaradását. Indokolt esetben az önkormányzat egyes területek helyi védetté nyilvánítását is kezdeményezheti.

A program koordinációja az önkormányzat feladata, a megvalósításhoz külső szakemberek bevonása, illetve a Duna-Ipoly Nemzeti Parkkal való együttműködés szükséges.

Operatív lépések

- Adatbeszerzés a Nemzeti Park Igazgatóságtól

- Természeti érték adatbázis kialakítása, további felmérések szükségességének meghatározása, meglévő helyi természetvédelmi rendelet felülvizsgálata a NATURA 2000-es területek helyrajziszámos megjelenése után

- Kiadványkészítés, a Natura 2000-es területek listájának beszerzése

Monitoring, indikátorok:

- Természeti érték leltár, kiadvány a település természeti értékeiről

Ütemterv

| Operatív lépések | Ütemezés |
| --- | --- |
|  | 2005. év | 2006. év | 2007. év |
|  | 1. negyedév | 2. negyedév | 3. negyedév | 4. negyedév | 1. negyedév | 2. negyedév | 3. negyedév | 4. negyedév | 1. negyedév | 2. negyedév | 3. negyedév | 4. negyedév |
| Természeti érték (alap)leltár létrehozása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Területi felmérések kivitelezése NATURA 2000 programmal együtt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kiadványkészítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A megvalósítás forrásigénye: | 5-8 (MFt) |
| Forráslehetőség: | Ágazati forrás: KVVM, NATURA 2000 Nemzeti Civil ALAP |

8.	Szemléletformálás, környezeti nevelés

8.1	Lakossági szemléletformálás

Cél

A lakosság tájékoztatási rendszerének kialakítása.

A lakosság folyamatos tájékoztatása a környezet állapotáról, illetve környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenységek (akciók) eredményeiről.

Operatív lépések

- A környezeti állapotfelmérések eredményeinek feldolgozása - adatbázis kialakítása

- A lakosság környezettel kapcsolatos információ igények felmérése

- A tájékoztatás módszerének kiválasztása

- A tájékoztatási rendszer működtetése – alvállalkozó bevonásával

Monitoring, indikátorok:

- Adatbázis kiépítése, bővítésének nyomon követése

- Lakossági felmérések dokumentumai, tájékoztató dokumentumok száma

- Tájékoztatás rendszeressége

Program koordinátora és felelőse: önkormányzat részéről kijelölt személy, együttműködve a civil szervezetekkel.

Ütemezés

| Operatív lépések | Ütemezés |
| --- | --- |
|  | 2005. év | 2006. év | 2007-2010. év |
|  | 1. negyedév | 2. negyedév | 3. negyedév | 4. negyedév | 1. negyedév | 2. negyedév | 3. negyedév | 4. negyedév |  |
| Adatbázis kialakítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A lakossági igények felmérése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A tájékoztatás módszerének kiválasztása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tájékoztatási rendszer elindítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A megvalósítás forrásigénye (MFt): | 3-10 |
| Forráslehetőség: | Ágazati forrás: KVVM, Nemzeti Civil Alap |

8.2	Környezettudatos nevelés

Cél

A környezettudatos fogyasztói magatartás kialakítása

Nevelési programok kidolgozása már az óvodás korosztálytól kezdve. Általános iskolában bővülhet mérésekkel, szakkörök vetélkedők, szelektív hulladékgyűjtési programok szervezésével.

Operatív lépések

- Pályázati lehetőség kutatása a forrás biztosításához

- Szakértő, alvállalkozó bevonása pályáztatás útján

- Programok kidolgozása

- A programok beépítése a helyi iskolák, óvodák tantervébe

Monitoring, indikátorok:

- programok száma és beépítésük az óvodai és általános iskolai tantervbe

- a programok eredményessége

- iskolai szakkörök, vetélkedők és szelektív hulladékgyűjtési akciók száma, gyakorisága és eredményessége

Program koordinátora és felelőse: önkormányzat részéről kijelölt személy, együttműködve az óvodával, iskolával, civil szervezetekkel

Ütemezés

| Operatív lépések | Ütemezés |
| --- | --- |
|  | 2005. év | 2006. év | 2007. év |
|  | 1. negyedév | 2. negyedév | 3. negyedév | 4. negyedév | 1. negyedév | 2. negyedév | 3. negyedév | 4. negyedév | 1. negyedév | 2. negyedév | 3. negyedév | 4. negyedév |
| Pályázati lehetőség kutatása a forrás biztosításához |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szakértő, alvállakozó bevonása pályáztatás útján |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Programok kidolgozása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A programok beépítése a helyi iskolák, óvodák tantervébe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A megvalósítás forrásigénye (MFt): | 1-5 |
| Forráslehetőség: | Ágazati forrás: KVVM, Nemzeti Fejlesztési terv: KIOP, AVOP, ROP Megyei és Regionális fejlesztési források (pl.: KÖVICE) Lakossági és gazdasági szereplők Nemzeti Civil ALAp |
| Önerő (%): | 10 %-50 % |

9.	Parkok, zöldfelületek, játszótér karbantartása, fejlesztése

Cél

Parkok, zöldterületek, kirándulóhelyek létesítése, fenntartása. Gyermekek részére játszóterek létesítése, játszóeszközök, berendezések műszaki állapotának, karbantartásának felmérése, megóvása. Szakemberek, önkormányzat bevonásával. A parkokban, a település közigazgatási területén található fák, természetvédelmi értékek megőrzése, a település esztétikai képének és értékének javítása.

Operatív lépések

- Pályázati források megszerzése

- Tervek elkészítése

- Kivitelezés helyi munkanélküliek bevonásával

Monitoring, indikátorok:

- Esztétikai kép javul.

- Játszóterek korszerűsödnek.

- Zöldfelületek rendezettek.

Program koordinátora és felelőse: önkormányzat részéről kijelölt személy, falugazdász

Ütemezés

| Operatív lépések | Ütemezés |
| --- | --- |
|  | 2005. év | 2006. év | 2007. év |
|  | 1. negyedév | 2. negyedév | 3. negyedév | 4. negyedév | 1. negyedév | 2. negyedév | 3. negyedév | 4. negyedév | 1. negyedév | 2. negyedév | 3. negyedév | 4. negyedév |
| Pályázati források felderítése, pályázatírás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Park fenntartás, zöldterület-fejlesztés, játszótér karbantartás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A megvalósítás forrásigénye (MFt): | 5-15 |
| Forráslehetőség: | Ágazati forrás: KVVM, Nemzeti Fejlesztési terv: KIOP, AVOP, ROP Megyei és Regionális fejlesztési források (pl.: KÖVICE) Nemzeti Civil ALap |

10.	A hiányzó helyi rendelkezések és szabályzatok megalkotása (jogalkotás)

Cél

A hiányzó helyi rendelkezések és szabályzatok megalkotása.

A jelenleg létező környezetvédelmi önkormányzati rendelet felülvizsgálata, módosítások és új, hiányzó jogszabályok megalkotása. Települési szinten egy rendelkezési csomag, egy intézkedési terv összeállítása.

Operatív lépések

- A létező rendelet felülvizsgálata, módosítás

- Hiányzó rendeletek megalkotása, rendelkezési csomag összeállítása

Monitoring, indikátorok:

- módosítások és új jogszabályok száma

Program koordinátora és felelőse: önkormányzat részéről kijelölt személy, falugazdász

Ütemezés

| Operatív lépések | Ütemezés |
| --- | --- |
|  | 2005. év | 2006. év | 2007. év |
|  | 1. negyedév | 2. negyedév | 3. negyedév | 4. negyedév | 1. negyedév | 2. negyedév | 3. negyedév | 4. negyedév | 1. negyedév | 2. negyedév | 3. negyedév | 4. negyedév |
| A létező rendelet felülvizsgálata, módosítás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hiányzó rendeletek megalkotása, rendelkezési csomag összeállítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A megvalósítás forrásigénye (MFt): | - |
| Forráslehetőség: | - |
| Önerő (%): | - |

Javaslatok, ötletek:

- NATURA 2000 program

- Teljes körű veszélyes hulladék begyűjtés megszervezése

- Adókedvezmények előírása

- Egyszer használatos csomagolóanyagok rendezvényeken, közterületeken való megtiltása

- Beszerzési eljárásoknál (önkormányzatoknál) a  környezetvédelem, mint szempont jelenjen meg

VI. 	A KÖRNYEZETVÉDELMI FELADATOK FINANSZÍROZÁSA

A környezetvédelmi törvény külön fejezetben rögzíti a környezetvédelem gazdasági alapjait. A helyi önkormányzatok és a kistérség környezetvédelmi programjában meghatározott feladataik ellátását az alábbi forrás csoportokból finanszírozhatják:

● elkülönített állami pénzalapok, regionális és területfejlesztési tanácsok által biztosított pályázati lehetőségek igénybevétele,

● önkormányzati költségvetés,

● Kistérségi  vagy Önkormányzati Környezetvédelmi Alap (ennek létrehozása, elkülönítése a kistérség vagy az önkormányzat előtt álló feladat).

A NKP a finanszírozás és a megvalósíthatóság tekintetében a környezetvédelem és a területfejlesztés összehangolását tartja a kulcskérdésnek.

„A területfejlesztés új regionális intézményi rendszerének az a jelentősége, hogy megteremtette a területeknek a felelős „gazdáit”, a vegyes összetételű fejlesztési tanácsok és társulások formájában. Ezen a módon lehetőség nyílik arra, hogy a környezetvédelem helyben integrálódjék a komplex fejlesztési folyamatokba. Ez megkönnyíti az érdemi problémamegoldást, mivel mind a gazdasági, mind a társadalmi igényrendszerbe helyileg és jól láthatóan beilleszkedve a közvetlenül érintettek érdekévé teszi a problémamegoldást. Ezért a környezetvédelem szakmai feladatait oly módon lehet megvalósítani, hogy ezeket a megvalósítás „szintjei” szerint elkülönítjük, mint országos, térségi, vagy települési feladatokat. Az állam a feladatokhoz és a lehetőségeihez mérten támogatja a térségi és települési feladatokat, környezetvédő fejlesztéseket is. A támogatás fő formája az átfogó területfejlesztési programok finanszírozása.”

Nem tartjuk tehát reális célkitűzésnek a Környezetvédelmi Program jelenlegi fázisában a megkívánt célállapotok eléréséhez szükséges források részletes megjelölését, de a települési program pénzügyi igényeit milliós nagyságrendben foglaltuk össze.

Szeretnénk kihangsúlyozni, hogy a becsült költségek egyfajta keretet adnak, közelítő, informatív jellegűek. A riasztó nagy számokon túl fontosnak tarjuk a kezdeti időszakban, hogy az eszközrendszer kialakítása által teremtsük meg annak a feltételeit, hogy 2005-től kezdődő periódust jól tervezett projektekkel, tervezhető pénzügyi forrásokkal, megbízható tudással és információval kezdjük meg.

Jelen keretek között nem az egyes célok és a megvalósulásukhoz szükséges források minden részletre terjedő feltárást, kidolgozását irányoztuk elő, hiszen az itt megjelölt célok pontosításához a legtöbb esetben további felmérések elvégzésére, egyeztetések lefolytatására, a felmerülő kérdések megválaszolására, és mindezek alapján tematikus programok kidolgozására van szükség, amelyekre a nyitott tervezés szellemében a közel jövőben szükséges sort keríteni. Mindezek ellenére a reményeink szerint az alábbi program keret elegendő segítséget nyújt a település számára a továbblépéshez.

Az Európai Unióhoz való csatlakozás egyik alapvető feltétele volt, hogy a tervezési és finanszírozási rendszert az EU szabályoknak megfelelően kell kialakítani, oly módon, hogy az megfeleljen az EU társfinanszírozást nyújtó strukturális és kohéziós alapok által megszabott követelményeknek is.

Az akcióprogramok finanszírozásának főbb típusai a következők:

- Nemzetközi (EU) és hazai pályázati úton finanszírozott beruházások (LIFE programok; EU strukturális alapok, Kohéziós Alap, Közösségi Kezdeményezések)

- Költségvetési beruházások,

- Állami célelőirányzatokból pályázati úton finanszírozott beruházások,

- Megyei és regionális pályázati úton finanszírozott beruházások,

- Gazdálkodó szervezetek által finanszírozott beruházások,

- Önkormányzatok által finanszírozott beruházások,

- Lakosság által finanszírozott beruházások.

LIFE Program:

A LIFE Program az Európai Unió pénzügyi  eszköze a környezetvédelem finanszírozására. 2004-ig a LIFE III szakasza van érvényben, melynek meghosszabbítását tervezik 2006-ig.

- LIFE - Környezetvédelem

- LIFE – Természetvédelem

EU strukturális alapok:

Az európai uniós tagsággal hazánk jogosult az EU Strukturális Alapjaiból származó fejlesztési forrás felhasználására. A források Nemzeti Fejlesztési Tervhez (NFT) kapcsolódó ágazati /regionális Operatív Programokon keresztül érhetők el.

- ERDF – Európai Regionális Fejlesztési Alap

- ESF – Európai Szociális Alap

- EAGGF – Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap, Orientációs Szekció

Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT):

A Nemzeti Fejlesztési Tervben, a 2004-2006 időszakra szólóan öt operatív programot hoztak létre, melyek a következők:

- Környezetvédelmi és Infrastrukturális Operatív Program (KIOP)

- Regionális Operatív Program (ROP)

- Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP)

- Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP)

- Humánerőforrás Operatív Program (HEFOP)

Kohéziós Alap

Alapvető célja a gazdasági, társadalmi kohézió erősítése, a régiók közötti fejlettségbeli különbségek csökkentése. A 2006-ig tartó időszakban Magyarország nincs benne.

Közösségi Kezdeményezések

Négy programja közül háromnak (Interreg, Leader, Urban) a támogatási területei között jelenik meg a környezetvédelem, e három program a makroregionális és lokális környezeti problémák kezelése terén is figyelembe vehető.

Állami források:

- Ágazati források és célelőirányzatok

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Földművelésügyi és Vidékfejlseztési Minisztérium, Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, Egészségügyi Minisztérium, Belügyminisztérium, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, Vízügyi Igazgatóságok (Közép-Duna-Völgyi VIZIG és Közép-Tisza-Vidéki VIZIG), Környezetvédelmi Felügyelőség (Közép-Duna-Völgyi KF és Közép-Tisza-Vidéki KF), stb.

- Környezetvédelmi Alap Célfeladatok

- Gazdaságfejlesztési Célelőirányzat

- Útalap Fejlesztési Célelőirányzat

- Vízügyi Alap Célfeladatok

- Vidékfejlesztési Célelőirányzat

- Regionális és egyéb önkormányzati források

- regionális területfejlesztési előiárnyzatok

- megyéhez decentralizált területfejlesztési források

- megyei környezetvédelmi keret

- kistérségi és önkormányzati források

Privát források:

- gazdálkodók

- civil szféra

- lakosság

Fontosabb partnerek az önkormányzatok környezetvédelmi munkájában

A korszerű környezetgazdálkodás és a fenntartható fejlesztés alapvető feltétele a környezeti ügyek komplex kezelése. A társadalmi tevékenységek gyakorlásában kialakult magasfokú munkamegosztás mellett ez csak az érdekeltek és az érintettek (állam - és szakigazgatási szervek, önkormányzatok, ágazatok, civil társadalom, stb.) széles körű együttműködése révén valósítható meg.

Áttekintés azon legfontosabb intézményekről, szervezetekről, amelyek az önkormányzatok környezetvédelmi munkájában partnerként megjelenhetnek:

KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

Közép - Duna - völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

1072 Budapest Nagydiófa 10-12.

Tel: 478-4400 Fax : 478-4520

NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Duna-Ipoly Nemzeti Park

1026 Budapest Hűvösvölgyi út 52.

Tel: 1/200-4033

Fax: 1/200-1168

A KÖRNYEZETVÉDELMI és VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

és HÁTTÉRINTÉZMÉNYEI

KÖM Környezetvédelmi és Szervezési Főosztály GRID - Budapest

1011 Budapest Fő u. 44-50

E-mail: gridbp@kik.ktm.hu

http: www.gridbp.meg.hu

Tel: 457-3369 Fax: 201-4362

Vízügyi-Környezetvédelmi Igazgatóság (köVIZIG)

Közép - Duna - völgyi Vízügyi és Környezetvédelmi Igazgatóság

1088 Budapest, Rákóczi út 41.

Tel: 477-3500 Fax.:477-3500

ÁLLAMI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TISZTIORVOSI SZOLGÁLAT (ÁNTSZ)

ÁNTSZ Budakörnyéki Városi Intézete

1117 Bp, XI. Karinthy F. u. 3. V. em. 1519 Pf. 332.

Tel: 1/385-1406; 1/209-3314; 1/209-3315

TERÜLETI FŐÉPÍTÉSZI IRODA

Közép - Magyarországi Területi Főépítészi Iroda

1052  Budapest, Városház u. 7.

Tel : 1/485-6959 Fax: 1/266-2502

A FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI Minisztérium HÁTTÉR-INTÉZMÉNYE

VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság

1016 Budapest Gellérthegy u. 30-32            Tel: 356-9122 Fax : 356-8003

ORSZÁGOS MŰEMLÉKVÉDELMI HIVATAL, Műemlékfelügyeleti Igazgatóságai és Ügyfélszolgálati Iroda

Országos Műemlékvédelmi Hivatal

1014 Budapest Táncsics Mihály u. 1.

Tel: 356-9722

MAGYAR GEOLÓGIAI SZOLGÁLAT (MGSZ) TERÜLETI HIVATALA

MGSZ Budapesti Területi Hivatala

1135 Budapest, Kolumbusz utca 17-23.

Tel/fax: 1/220-8294

MAGYAR BÁNYÁSZATI HIVATAL (MBH)

Magyar Bányászati Hivatal

1051 Budapest, Arany J. út 25.

Tel: 1/301-2900

Mellékletek